ZAŁOŻENIA

DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MIASTA RADOM NA LATA 2006 - 2016

CZĘŚĆ DECYZYJNA – WNIOSKI I REKOMENDACJE

Wykonawcy:

Sławomir Pasierb

Mariusz Bogacki

Arkadiusz Osicki

Michał Pyka

Jerzy Wojtulewicz

Piotr Kukla – prowadzący

Koordynator ze strony Miasta:	Marian Kossowski

Katowice, maj 2006

SPIS TREŚCI

1	OCENA AKTUALNEGO STANU SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH ZAOPATRZENIA MIASTA RADOMIA W PALIWA I ENERGIĘ	3

1.1	Bezpieczeństwo techniczne	3

1.2	Bezpieczeństwo paliwowe	4

1.3	Bezpieczeństwo rynkowe i ekonomiczne	4

1.4	Bezpieczeństwo ekologiczne i oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko	5

2	PROGNOZY ZAOPATRZENIA NA PALIWA I ENERGIĘ W PRZYSZŁOŚCI	6

3	PODSTAWOWE REKOMENDACJE DO STRATEGII ZAOPATRZENIA MIASTA RADOMIA W PALIWA I ENERGIĘ	7

3.1	Zasada zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej Miasta Radomia	7

3.2	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta Radomia w paliwa i energię	9

3.3	Wypełnienie krajowych i międzynarodowych przepisów prawnych i zobowiązań traktatowych	9

3.4	Poprawa środowiska naturalnego i zmniejszanie wpływu systemów energetycznych na środowisko	10

3.5	Aktywizacja społeczno-gospodarcza	10

4	PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ	11

4.1	Modernizacja systemu ciepłowniczego	11

4.1.1	Źródła ciepła	11

4.1.2	System dystrybucji ciepła	11

4.1.3	Węzły ciepłownicze	12

4.1.4	Promocja dla systemu ciepłowniczego	12

4.1.5	Budowa spalarni odpadów	12

4.1.6	Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu	13

4.2	Modernizacja systemu gazowniczego	14

4.3	Modernizacja systemu elektroenergetycznego	15

4.4	Budowanie koalicji i partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej Miasta Radomia	15

4.5	Realizacja programu poprawy jakości powietrza w mieście	16

4.6	Budowa i realizacja programu poprawy efektywności wykorzystania nieodnawialnych i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii	18

4.7	Rekomendacje do uchwały Projektu Założeń	19

# OCENA AKTUALNEGO STANU SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH ZAOPATRZENIA MIASTA RADOMIA W PALIWA I ENERGIĘ

Poniżej oceniono bezpieczeństwo zaopatrzenia w paliwa i energię w czterech aspektach:

- Bezpieczeństwo techniczne,

- Bezpieczeństwo paliwowe,

- Bezpieczeństwo rynkowe.

## Bezpieczeństwo techniczne

Bezpieczeństwo techniczne systemów: ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowniczego aktualnie i w najbliższych latach należy uznać za dobre lub dostateczne.

W systemie ciepłowniczym źródła ciepła mają dostateczną moc cieplną, ok. 320 MW (bez wyrejestrowanego kotła WP-140), ich stan techniczny pozwala na zaspokojenie maksymalnego zapotrzebowania ciepła w okresie minimalnych temperatur zewnętrznych w czasie sezonu grzewczego, określanego na ok. 293 MW według zamówionej mocy przez odbiorców i na ok. 260 - 270 MW wg rzeczywistego, szczytowego zapotrzebowania na moc w źródłach ciepła (sezon grzewczy 2005/2006).

Sieci ciepłownicze są stopniowo modernizowane i nie stwarzają zagrożeń w ciągłości dostawy ciepła do odbiorców. Duża rozległość sieci dystrybucyjnej zapewnia powszechność dostępu do sieci dla większych odbiorców ciepła.

W systemie elektroenergetycznym sieci są dobrze skonfigurowane i znajdują się w dobrym stanie technicznym. Istnieją duże, ponad 50% rezerwy w głównych stacjach transformatorowych zasilania miasta i stanowią potencjalne zasoby na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania przez nowych odbiorców i większego udziału tzw. „czystej energii” przez istniejących odbiorców. Istnieje potrzeba poprawy stanu technicznego sieci niskiego napięcia i zwiększenia zdolności zasilania dla nowych potrzeb odbiorców w śródmieściu miasta.

W systemie gazowniczym istnieje dobrze rozwinięta sieć średnio i niskoprężna. Duże rezerwy w stacjach redukcyjnych I i II stopnia pozwalają na podłączenie nowych odbiorców. Miejskie sieci gazownicze, zwłaszcza rozdzielcze śródmieścia są zdekapitalizowane i wymagają renowacji.

## Bezpieczeństwo paliwowe

Bezpieczeństwo paliwowe zaopatrzenia Miasta Radomia jest podobne jak bezpieczeństwo energetyczne Polski. System ciepłowniczy praktycznie w całości oparty jest na krajowych dostawach węgla. W systemie elektroenergetycznym na terenie Miasta Radomia nie ma znaczących wytwórców energii elektrycznej. Dostawy pochodzą z krajowego systemu elektroenergetycznego, którego źródła zasilania również praktycznie w całości bazują na węglu kamiennym i brunatnym.

Istotnym krokiem w kierunku dalszego bezpieczeństwa energetycznego zasilania Miasta Radomia w energię elektryczną byłaby produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przez kogenerację posadowioną na terenie miasta. Bezpieczeństwo paliwowe systemu gazowniczego Miasta Radom dzieli losy bezpieczeństwa gazowego Polski.

## Bezpieczeństwo rynkowe i ekonomiczne

System ciepłowniczy po przejęciu na własność Elektrociepłowni Radom i sieci ciepłowniczych Miasta Radom przez spółkę RADPEC S.A. jest skonsolidowany i jego pozycja konkurencyjna na rynku ciepła sieciowego jest niezagrożona. Średnia cena ciepła, netto dla odbiorców zasilanych z systemu ciepłowniczego wynosi od ok. 36 zł/GJ i jest niższa od cen w większości większych przedsiębiorstwach ciepłowniczych o mocy zamówionej powyżej 50 MW zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie - Regionalny Oddział w Lublinie.

Dostawa ciepła sieciowego do odbiorców po cenie od ok. 40 – 46 zł/GJ brutto (w zależności od grupy taryfowej, do której zakwalifikowany jest dany odbiorca) jest konkurencyjne w stosunku do indywidualnych systemów zaopatrzenia w energię (np. z kotłowni gazowej, olejowej i pieca akumulacyjnego zasilanego energią elektryczną).

Daje to szansę na ustalenie długoterminowej strategii modernizacji systemu ciepłowniczego. Miasto Radom jest dominującym właścicielem RADPEC S.A. i może prowadzić politykę i działania na rzecz łagodzenia monopolistycznej pozycji RADPEC S.A. na rynku i ochrony konsumentów ciepła przed nadmiernym i nieuzasadnionym ekonomicznie wzrostem cen na ciepło sieciowe.

System elektroenergetyczny w Polsce jest według aktualnej polityki energetycznej konsolidowany. Dyrektywy UE oraz Ustawy i Rozporządzenia krajowe zdążają do liberalizacji rynku energii elektrycznej. Aktualnie Miasto Radom ma mały wpływ na relacje rynkowe i ceny energii elektrycznej, jednak kształtują się one na korzystnym poziomie (średni koszt roczny energii elektrycznej, brutto dla gospodarstw domowych zasilanych z ZEORK na tle kosztów w innych przedsiębiorstwach elektroenergetycznych jest jednym z niższych). Wspólny monitoring i partnerstwo z dostawcami energii elektrycznej na lokalny rynek może dać Miastu Radom szansę na właściwy wpływ na rozwój rynku energii elektrycznej i kształtowanie się cen energii elektrycznej.

System gazowniczy w Radomiu jest częścią krajowego systemu. Należy liczyć na liberalizację rynku gazu ziemnego w Polsce pod presją Dyrektywy UE, jednakże w najbliższych latach nie należy liczyć się ze spadkiem cen na gaz w wyniku rosnącej konkurencji dostawców.

Wprost przeciwnie sytuacja geopolityczna i skoncentrowanie źródeł gazu u kilku producentów w świecie będzie wywoływać presję na wzrost cen gazu dla odbiorców. W Radomiu korzystnie kształtuje się średni koszt jednostkowy zakupu 1 mn3 gazu ziemnego dla odbiorców zasilanych z Mazowieckiej Spółki Gazownictwa na tle pozostałych spółek gazowniczych, jednakże obecnie różnice pomiędzy cenami gazu ziemnego w spółkach gazowniczych są niewielkie.

## Bezpieczeństwo ekologiczne i oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko

Na podstawie raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie pt. „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2004 r.” obszar Miasta Radomia zakwalifikowano do strefy o klasie C co oznacza, że w strefie tej poziom zanieczyszczeń chociaż jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. Ponadto klasa strefy C otrzymana w wyniku rocznej oceny jakości powietrza wymaga, zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska, stworzenia dla danej strefy Programu Ochrony Powietrza (POP), który pokazuje sposoby i wymusza działania mające na celu doprowadzenie w określonym czasie do nie przekraczania poziomów dopuszczalnych, monitorowania tych poziomów za pomocą pomiarów wysokiej jakości w celu sprawdzenia skuteczności działania powstałych programów naprawczych.  Strefy zaliczone do klasy C wymagają określenia obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji oraz opracowania programu ochrony powietrza.

Poziom zanieczyszczeń SO2 w Radomiu w odniesieniu do innych miast w województwie mazowieckim jest stosunkowo wysoki, przy czym najwyższe wartości stężeń dwutlenku siarki występują w sezonie grzewczym. W okresie letnim, gdy paliwa w gospodarstwach domowych spalane są jedynie na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, poziomy stężeń SO2 są niskie.

W Radomiu możemy zaobserwować wartość stężenia dwutlenku azotu nieco wyższą od średniej dla województwa na co wpływ ma niewątpliwie emisja tego zanieczyszczenia ze środków transportu (emisja liniowa).

W przypadku pyłu PM10 uśrednione stężenie pyłu dla Radomia stanowi 73% poziomu dopuszczalnego. Bez wątpienia na wielkość stężenia średniorocznego pyłu wpływa sezon grzewczy, związany z większą emisją pyłu, bowiem w sezonie zimowym ilość dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego dla stężeń dobowych jest znacznie wyższa, natomiast latem przekroczenia występują sporadycznie.

Na taki stan środowiska największy wpływ ma niska emisja, która ma dominujący udział w przypadku niemal wszystkich substancji szkodliwych w emisji całkowitej.

Tak duży udział emisji ze źródeł rozproszonych emitujących zanieczyszczenia w wyniku bezpośredniego spalania paliw na cele grzewcze i socjalno-bytowe w mieszkalnictwie oraz w sektorach handlowo-usługowym i przemysłu, nie powinien być wielkim zaskoczeniem.

Rodzaj i ilość stosowanych paliw, stan techniczny instalacji grzewczych oraz, co zrozumiałe, brak układów oczyszczania spalin, składają się w sumie na wspomniany efekt.

W porównaniu do systemów rozproszonych oddziaływanie sieciowych systemów energetycznych na środowisko jest niewielkie, co zostało opisane poniżej:

System ciepłowniczy

Pomimo większego udziału źródeł ciepła wchodzących w skład systemu ciepłowniczego i składających się na tzw. wysoką emisję jedynie w przypadku SO2, NOx i CO2 poziom emisji z tych pierwszych źródeł jest porównywalny z emisją rozproszoną (niska emisja). Ładunki zanieczyszczeń ze żródeł wysokiej emisji są wyprowadzane do atmosfery na znacznej wysokości, co dodatkowo czyni je przyjaznymi dla środowiska.

System gazowniczy

Emisja związana z systemem gazowniczym związana głównie wykorzystaniem gazu na cele grzewcze stanowi marginalny udział w całkowitej emisji zanieczyszczeń.

System elektroenergetyczny

Na terenie miasta nie występują źródła, w których jest wytwarzania energia elektryczna.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy bezpieczeństwo ekologiczne i oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko w najbliższych latach należy uznać za dobre, za wyjątkiem rozproszonych systemów zaopatrzenia w energię (niska emisja) cechujących się negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Wynika stąd, że wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Radomiu powinny w pierwszej kolejności dotyczyć likwidacji niskiej emisji.

# PROGNOZY ZAOPATRZENIA NA PALIWA I ENERGIĘ W PRZYSZŁOŚCI

W niniejszym opracowaniu przyjęto scenariusze rozwoju zgodnie z „Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Radomia” (1999) z uwzględnieniem aktualnego poziomu zużycia sieciowych nośników energii oraz przedłużeniem trendu do 2025 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce Energetycznej Polski do 2025 roku przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku.

Prognozuje się, że rozwój społeczno-gospodarczego Radomia do 2025r. będzie odbywać się w zakresie następujących scenariuszy:

- Scenariusz A ”OSTRZEGAWCZY”: stabilizacji społeczno-gospodarczej miasta, w której dąży się do zachowania istniejącej pozycji i stosunków społeczno-gospodarczych miasta.

- Scenariusz B „PASYWNY”: umiarkowany rozwój społeczno-gospodarczy miasta ukierunkowany na dążenie do powtórzenia historycznych ścieżek rozwoju krajów Unii Europejskiej z tempem nieco wyższym niż mniej rozwinięte kraje Unii (Portugalia, Hiszpania, Grecja).

- Scenariusz C „AKTYWNY”: dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy miasta, ukierunkowany na wykorzystanie wszelkich powstających z zewnątrz możliwości rozwojowych; globalizacja gospodarcza, rynki finansowe, nowoczesne technologie jak również silne stymulowanie i wykorzystanie wewnętrznych sił sprawczych. Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego miasta winno być większe od historycznej ścieżki rozwoju krajów Unii Europejskiej (w odpowiednim przedziale dochodów na mieszkańca).

Biorąc pod uwagę powyższe scenariusze w przypadku energii elektrycznej i gazu sieciowego przewiduje się wzrost zużycia w perspektywie do 2025 r. Jeśli chodzi o ciepło sieciowe to we wszystkich scenariuszach przewiduje się spadek zużycia a spowodowany głównie racjonalizacją użytkowania ciepła przez odbiorców (spółdzielnie mieszkaniowe, przemysł itp.).

Jako scenariusz referencyjny przyjęto, że miasto będzie się rozwijać zgodnie ze scenariuszem B z uwagi na największe prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

# PODSTAWOWE REKOMENDACJE DO STRATEGII ZAOPATRZENIA MIASTA RADOMIA W PALIWA I ENERGIĘ

## Zasada zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej Miasta Radomia

Wobec nasilających się wyzwań:

- potrzeby ochrony klimatu ziemi i zobowiązań traktatowych redukcji emisji gazów cieplarnianych

- nie nadążania podaży paliw węglowodorowych (ropa naftowa, gaz ziemny) za rosnącym zapotrzebowaniem świata na energię

- pogarszającego się światowego bezpieczeństwa dostaw paliw ze źródeł skoncentrowanych w niebezpiecznych politycznie rejonach świata,

- rosnących cen paliw i energii na rynkach światowych

istnieje potrzeba nie tylko perspektywicznych, ale od zaraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej świata, krajów, regionów, miast i gmin.

Dla miasta Radomia zasady te w krótko (do 3 lat) i średnioterminowym (5 do 10 lat) horyzoncie mogą być realizowane przez:

- zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania i dostawy sieciowych nośników energii ze źródeł zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia. Kierunkowe przedsięwzięcia to:

  - zbudowanie i eksploatacja źródeł skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

  - zwiększenie sprawności istniejących źródeł – kotłów wytwarzania ciepła w systemie ciepłowniczym,

  - zmniejszenie strat energii elektrycznej i ciepła w przesyle i dystrybucji ciepła sieciowego,

  - efektywne energetycznie i ekonomicznie zarządzanie systemami energetycznymi, w tym ciepłowniczymi dla zapewnienia usług energetycznych odbiorców po możliwie najniższych kosztach i maksymalnej sprawności energetycznej wykorzystania paliw i energii,

  - stopniowej transformacji dotychczasowego zakresu i jakości serwisu dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu energią z dostawy i sprzedaży energii i ciepła na rzecz serwisu usług energetycznych – zapewnienia standardów i pożądanego komfortu i jakości ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody, oświetlenia, napędów itp.,

- zwiększenia efektywności wykorzystania energii przez odbiorców przemysłowych, komunalnych, usługowych i gospodarstw domowych Miasta Radomia. Kierunkowe przedsięwzięcia to:

- powszechna edukacja i doradztwo dla potencjalnych inwestorów w zakresie termomodernizacji i energooszczędnych technologiach w budynkach i w małych i średnich przedsiębiorstwach przez serwis internetowy,

- tworzenie i realizacja programów zmniejszenia kosztów i zużycia energii w budynkach gminy stosownie do możliwości budżetu i oferty funduszy pomocowych,

- inspirowanie i pomoc grupom użytkowników energii dla tworzenia i realizacji ich własnych programów wykonawczych,

- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie paliw i energii Miasta Radomia. Kierunkowe przedsięwzięcia to:

- powszechna edukacja i doradztwo właścicieli budynków oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie efektywnego i rozsądnego ekonomicznie wykorzystania OZE w budynkach,

- dokonanie inwentaryzacji potencjalnych OZE w mieście i powiecie oraz oceny ekonomicznego wykorzystania tych źródeł w produkcji ciepła i energii elektrycznej,

- tworzenie programów wykonawczych dla stosownych grup celowych, wykorzystując systemowe mechanizmy prawne i finansowe promocji OZE.

## Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta Radomia w paliwa i energię

Trwały i zrównoważony rozwój gospodarki i społeczeństwa Radomia wymaga zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zaopatrzenia miasta Radomia w paliwa i energię.

W strategii miasta Radomia zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zaopatrzenia w paliwa i energię będzie realizowane przez:

- utrzymanie decydującego udziału we własności i nadzorze Miasta Radomia nad spółką Ciepłowniczą RADPEC S.A. Ma to zapewnić kompromis między potrzebami modernizacji systemu ciepłowniczego a stabilizacją czy umiarkowanym wzrostem cen ciepła dla odbiorców,

- oparcie się na krajowej dostawie paliw, czyli węglu kamiennym jako głównym paliwie w produkcji ciepła w systemie ciepłowniczym,

- wspólnym monitoringu zmian na rynku ciepła, energii elektrycznej i gazu ziemnego przez UM Miasta i głównych dostawców sieciowych nośników energii oraz wcześniejszego rozpoznania zagrożeń,

- stworzeniu platformy współpracy głównych podmiotów systemów energetycznych w formie np. powstania i funkcjonowania Komitetu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Radomia.

## Wypełnienie krajowych i międzynarodowych przepisów prawnych i zobowiązań traktatowych

Gmina Miasto Radom i inne podmioty znajdzie się w najbliższych 3 latach w otoczeniu nowych i rozwijanych przepisów prawnych i zobowiązań traktatowych promujących rozwój zrównoważony gospodarki energetycznej miasta. Są to między innymi:

- Dyrektywa UE o efektywności energetycznej budynków i krajowa odnośna ustawa,

- Dyrektywa UE o promocji skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej i jej nowe umocowanie w Ustawie – Prawo Energetyczne i stosownych Rozporządzeniach wykonawczych,

- Dyrektywa UE i Ustawa o handlu uprawnieniami na emisję gazów cieplarnianych,

- Dyrektywa UE (w fazie legislacyjnej) o serwisie usług energetycznych,

- Dyrektywa UE i krajowe Ustawy dostosowawcze o rozwoju odnawialnych źródeł energii i biopaliwach.

Działaniem Gminy Miasta Radomia będzie:

- upowszechnianie rozwiązań prawnych i mechanizmów wykonawczych wśród podmiotów miasta,

- stworzenie i realizacja programu wprowadzenia Dyrektywy i Ustawy o efektywności energetycznej, w tym etykietowania energetycznego budynków użyteczności publicznej,

- wspieranie podmiotów, potencjalnych wnioskodawców do funduszy pomocowych, w formie szkoleń, informacji i wprowadzania przedsięwzięć i programów tych podmiotów do strategicznych i wykonawczych dokumentów planistycznych Miasta Radomia.

## Poprawa środowiska naturalnego i zmniejszanie wpływu systemów energetycznych na środowisko

Podstawowymi działaniami inspirowanymi lub realizowanymi przez Gminę miasto Radom będą:

- Koordynacja planów zagospodarowania przestrzennego, założeń i planów zaopatrzenia w energię i programów ochrony środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym znaczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z punktowych i rozproszonych źródeł emisji (tzw. „niskiej emisji”),

- Inicjowanie programów stosowania bardziej „czystych” lokalnych systemów ogrzewania budynków,

- Edukacji i szkoleń w zakresie termomodernizacji budynków i promocji OZE

## Aktywizacja społeczno-gospodarcza

Priorytety Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013 oraz Sektorowe Programy Operacyjne dają szansę małym i średnim przedsiębiorstwom oraz właścicielom budynków i obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej dają szansę na:

- pobudzanie środków własnych inwestorów przez dotacje i niskooprocentowane pożyczki na realizację energooszczędnych i przyjaznych środowisku przedsięwzięć,

- rozwój lokalnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych przez rosnący popyt inwestycyjny,

- zmniejszanie kosztów usług energetycznych przez lokalną gospodarkę i społeczeństwo przez termo- i energo- modernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Rolą Gminy Miasta Radom będzie pomoc w przygotowaniu dobrych wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych w formie:

- stałego i aktualizowanego serwisu informacyjnego,

- organizowania szkoleń dla potencjalnych inwestorów

# PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ

## Modernizacja systemu ciepłowniczego

Ze względu na ewidentne korzyści wynikające z funkcjonowania systemu scentralizowanego (m.in. elastyczność wyboru nośnika energii w źródle ciepła, jednopunktowa i kontrolowana emisja zanieczyszczeń, poniesione już nakłady inwestycyjne, większą skuteczność monitoringu i zarządzania całym systemem ciepłowniczym niż w systemie zdecentralizowanym) oraz skalę miasta rekomenduje się scentralizowany wariant dostawy i wytwarzania ciepła. Dopuszcza się jedynie możliwość budowy lokalnych kotłowni w miejscach gdzie dostawa ciepła w wariancie scentralizowanym jest nieopłacalna. Realizacja tego typu przedsięwzięć powinna być poprzedzona opracowaniem studium wykonalności inwestycji lub w przypadku kotłowni poniżej 1 MW – analizy ekonomicznej.

### Źródła ciepła

- Moc zainstalowana w Ciepłowni „Południe” i Ciepłowni „Północ” oraz kotłowniach należących do RADPEC S.A. pokrywa w całości zapotrzebowanie odbiorców ciepła w postaci gorącej wody wynoszące w 2005r. 298,7 MW. Wciąż istnieje nadwyżka mocy w źródłach ciepła (również po wyrejestrowaniu kotła WP-140), a tym samym obniżeniu mocy zainstalowanej o 140 MW i nie ma konieczności budowy nowych źródeł ciepła dla zapewnienia dostaw zamówionego przez odbiorców ciepła. Nadwyżki mocy w źródłach ciepła wynoszą ponad 38 MW i mogą być wykorzystane dla zasilania potencjalnych nowych odbiorców.

- Stan techniczny urządzeń zainstalowanych w Ciepłowni „Południe” i Ciepłowni „Północ” można uznać za zadawalający, gdyż w pełni zaspakajają one potrzeby cieplne odbiorców oraz aktualnie obowiązujące normy emisyjne. Po 2016 roku w przypadku decyzji, co do dalszego użytkowania kotłów rusztowych w Ciepłowni „Północ” należy je wyposażyć w instalacje oczyszczania spalin. Dodatkowo w kotle WR 25-7 w ciepłowni Południe, przed 1 stycznia 2011 roku, należy zmodernizować instalację odpylania spalin.

- Poprawa sprawności kotłów do nominalnej sprawności 90%.

- Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (zadanie szczegółowo opisano w rozdziale 4-1-6).

### System dystrybucji ciepła

- Z uwagi na stan techniczny, rurociągi ciepłownicze wykonane w technologii tradycyjnej w kanałach ciepłowniczych, wymagają prowadzenia sukcesywnych prac remontowych związanych z doszczelnieniem sieci, izolacją termiczną oraz wymianą wydzielonych odcinków sieci na nowe wykonane w technologii preizolowanej.

- Sieci ciepłownicze posiadają rezerwy przesyłowe, które powinny być wykorzystane do podłączenia nowych odbiorców do systemu w tym między innymi z terenów rozwojowych.

Dlatego też miasto jako właściciel przedsiębiorstwa ciepłowniczego, w rejonach, gdzie istnieje sieć ciepłownicza powinno podjąć wszystkie działania umożliwiające podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej. Należy przyjąć zasadę, że w przypadku budowy nowych obiektów o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2 w pobliżu istniejącej sieci ciepłowniczej, wydawane będą decyzje administracyjne preferujące podłączenie do sieci ciepłowniczej (szczegółowa propozycja dot. promocji dla systemu ciepłowniczego opisana została poniżej w rozdziale 4-1-4).

- W celu zasilenia nowych odbiorców niezbędne jest, aby zarezerwować tereny dla infrastruktury związanej z dystrybucją i przesyłem ciepła sieciowego.

### Węzły ciepłownicze

Eksploatowane przez RADPEC S.A. węzły są w 100% węzłami wymiennikowymi, w pełni zautomatyzowane i opomiarowane. Wszystkie węzły ciepłownicze posiadają zabudowane urządzenia pomiarowe zużycia ciepła.

### Promocja dla systemu ciepłowniczego

Miasto podtrzymuje przyznane w poprzednich Założeniach wsparcie dla systemu ciepłowniczego na okres obowiązywania niniejszych Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2006 – 2016.

Wsparcie to będzie polegać na promocji ciepła sieciowego, a w szczególności:

- na prowadzeniu przez miasto wspólnie z przedsiębiorstwem ciepłowniczym akcji informacyjno – doradczej,

- dla odbiorcy ciepła wnioskującego o odłączenie się od sieci ciepłowniczej, przy okazji wydania pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany systemu ogrzewania, wprowadzenie obowiązku sporządzenia uzasadnienia zawierającego powód powyższej decyzji. Niniejszy obowiązek dotyczy odbiorców o mocy zamówionej z systemu ciepłowniczego powyżej 200 kW,

- na pozyskiwaniu przez miasto korzystnych sposobów finansowania ze źródeł pomocowych na modernizację systemu ciepłowniczego.

### Budowa spalarni odpadów

Budowa spalarni odpadów pracującej jako źródło energii wytwarzanej w skojarzeniu spowodowałoby zmianę konfiguracji układu źródeł ciepłowniczych w Radomiu. Jest to jednakże przedsięwzięcie kosztowne i w obecnych warunkach rynkowych trudno oczekiwać konkurencyjności utylizacji odpadów w spalarni w stosunku do składowania. Studium wykonalności opracowane przez ELSAMPROJEKT konkluduje, że aby inwestycja w instalacje energetycznego wykorzystania odpadów była wykonalna finansowo, należy brać pod uwagę instalację utylizującą odpady nie tylko z terenu Gminy Miasta Radomia i powiatu radomskiego, ale i z innych, bardziej odległych terenów. Należałoby wprowadzić opłatę za przyjęcie odpadów, przynajmniej za odpady spoza Radomia, przy założeniu dofinansowania inwestycji dotacją. Jeśli inwestycja miałaby być realizowana na warunkach komercyjnych, tzn. bez dotacji, konieczne jest wprowadzenie wyższych opłat za przyjęcie odpadów, w tym również opłat za przyjęcie odpadów z terenu Radomia. Taka sytuacja mogłaby skutkować pogorszeniem konkurencyjności spalarni w stosunku do składowiska (z punktu widzenia wytwórcy / dostawcy odpadów, jako usługobiorcy).

Z punktu widzenia zarządzania systemem ciepłowniczym Radomia, w kontekście spalarni, obserwuje się bardzo silny wpływ ceny ciepła na wyniki ekonomiczne inwestycji. Opcja budowy spalarni zakłada więc co najmniej pozostawienie cen ciepła na dotychczasowym poziomie.

Ze względu na obowiązek zakupu energii wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, można oczekiwać, że ceny energii elektrycznej będą wyższe niż ceny energii wytwarzanej w technologii kondensacyjnej, ale trudno przewidzieć, na ile, ponieważ w każdej sytuacji cena ta będzie bezpośrednio regulowana stosunkiem podaży i popytu na energię skojarzoną. Jeśli inwestycja w budowę spalarni byłaby realizowana na warunkach komercyjnych, tzn. bez dotacji, konieczne byłoby wprowadzenie wyższych opłat za przyjęcie odpadów. W niekorzystnych warunkach jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji inwestycji, może zaistnieć konieczność podwyżki ceny ciepła.

### Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Spośród rozpatrywanych wariantów dotyczących produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu wynika, że jedynym wariantem, który pozwoliłby na obniżenie całkowitych rocznych kosztów wytwarzania ciepła jest budowa nowego źródła skojarzonego w oparciu o dwa turbozespoły parowe wraz z kotłami parowymi opalanymi węglem. W przypadku ceny sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu wynoszącej 136,19 zł/MWh, (średnia za 2005 r wg URE), roczne koszty wytwarzania ciepła w stosunku do stanu istniejącego spadłyby o ok. 23%. Analogicznie dla 110 zł/MWh spadek ten wyniósłby blisko 8%. Cenę „czarnej” energii na poziomie powyżej 136 zł/MWh można uzyskać właściwie tylko w oparciu o indywidualny kontrakt sprzedaży (w układzie „wyspowym”).

Przy obecnych cenach gazu, zważywszy również na niezbędne nakłady inwestycyjne, opcja kogeneracji w oparciu o gaz nie gwarantuje zyskowności przedsięwzięcia, chociaż uzyskanie sprawności >70% („czerwonej energii”) w skojarzeniu na bazie paliwa gazowego jest stosunkowo łatwo osiągalne. Należy również uwzględnić fakt, że dla wszystkich rozpatrywanych wariantów źródeł skojarzonych opartych na turbozespołach gazowych, nastąpiłaby znaczna redukcja ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla. Wg wspomnianego opracowania japońskiego JAIDO redukcja ta wyniesie 205 600 t/CO2/rok. Ta sytuacja mogłaby znacząco wpłynąć na opłacalność projektu, jako całości, ponieważ przyjmując ceny na rynku handlu emisjami na poziomie 10 € / tCO2 lub 5 € / tCO2 , możliwe byłoby zmniejszenie rocznych kosztów wytwarzania o wpływy z handlu emisjami odpowiednio o 8 429 600 zł/rok przy cenie 10 € /t CO2 lub o 4 214 800 zł/rok przy cenie 5 € /t CO2.

Z punktu widzenia interesów Gminy Miasta Radomia, należałoby zatem bacznie śledzić rozwój sytuacji rynkowej w zakresie sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Co prawda obecnie sprzedaż uprawnień do emisji CO2 nie poprawiłaby zasadniczo konkurencyjności „opcji gazowych” wobec „opcji węglowej”, jednakże rozwój sytuacji w tym względzie trudno jest teraz jednoznacznie prognozować. Dlatego zalecane byłoby przeprowadzenie ponownej analizy opłacalności „opcji gazowej”, po ustaleniu się cen na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Obecnie brak jest jednoznacznie pozytywnych przesłanek dla budowy nowych jednostek pracujących w skojarzeniu, ponieważ istniejące układy kotłowe RADPEC zapewniają podaż ciepła przy akceptowalnej cenie, aczkolwiek przeprowadzona analiza kosztów wytwarzania, pokazuje, że nowe jednostki skojarzone opalane węglem byłyby nieznacznie konkurencyjne w stosunku do obecnie eksploatowanych źródeł ciepła. Różnica w ewentualnych zyskach nie uzasadnia jednakże w sposób jednoznaczny podjęcia decyzji inwestycyjnych w zakresie nowego źródła skojarzonego, jeśli uwzględnić realia w zakresie możliwej do osiągnięcia ceny za energię elektryczną (czyli ok. 110 zł/MWh). Dodatkowym problemem jest pozyskanie kapitału inwestycyjnego, a następnie obsługa kosztów kapitałowych. Koszty tej obsługi nie są obecnie możliwe do precyzyjnego prognozowania, z uwagi na brak informacji o inżynierii finansowania przedsięwzięcia. Koszty te mogą jednakże w znacznym stopniu zniwelować efekty wynikające ze zmniejszonych kosztów technicznych wytwarzania ciepła.

Wkrótce zostanie wprowadzona nowelizacja ustawy Prawo energetyczne. Ma ona na celu uwzględnienie dwóch obowiązujących Dyrektyw unijnych: Dyrektywy 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji oraz Dyrektywy 2004/667/WE dotyczącej środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Pierwsza z nich dotyczy bezpośrednio zamierzeń w zakresie ciepłownictwa, w kontekście niniejszego „Projektu założeń”. Ponieważ w związku z wprowadzeniem do ustawy Prawo energetyczne zapisów uwzględniających te Dyrektywy należy oczekiwać nowych, korzystniejszych warunków sprzedaży energii wytwarzanej w wysokosprawnym skojarzeniu. Jednym ze skutków prawnych nowelizacji będzie objęcie obowiązkiem uzyskania i umorzenia gwarancji pochodzenia całej energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnym skojarzeniu oraz spełnienie innych warunków wynikających z mechanizmów wprowadzonych do ustawy (m.in. mechanizmu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnym skojarzeniu oraz możliwość obrotu prawami majątkowymi wynikającymi z gwarancji pochodzenia). Dlatego celowe byłoby, aby RADPEC przedstawił w określonym terminie, np. pół roku, studium możliwości lub wstępne studium finansowej wykonalności dla układu kogeneracyjnego, opalanego węglem. Symulacja obliczeniowa przedstawiona w tym studium powinna uwzględniać możliwości ekonomiczne, jakie pojawią się po wprowadzeniu opisanej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.

## Modernizacja systemu gazowniczego

- Duże rezerwy stacji redukcyjno – pomiarowych I i II stopnia pozwalają na nowe podłączenia do systemu w zakresie jego zasięgu oraz zwiększenie liczby odbiorców na cele bytowe, grzewcze oraz technologiczne.

- Stan techniczny miejskiej sieci gazowniczej jest w stanie zaawansowanej dekapitalizacji. Główne rurociągi, zwłaszcza rozdzielcze śródmieścia są wykonane przeważnie ze stali i wymagają renowacji w związku z zaawansowaną korozją.

- W planach rozwoju – MSG Sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska posiada zabezpieczenia finansowe na podłączenie do sieci rozdzielczej nowych odbiorców wg warunków techniczno – ekonomicznych zgodnie z ustaloną procedurą, która zakłada zwrot poniesionych nakładów po upływie 20 lat.

- W celu zasilenia nowych odbiorców niezbędne jest, aby zarezerwować tereny dla infrastruktury związanej z dystrybucją i przesyłem gazu ziemnego.

## Modernizacja systemu elektroenergetycznego

- Duże rezerwy stacji transformatorowych, wynoszące ponad 50%, pozwalają na nowe podłączenia do systemu i zwiększenie liczby odbiorców stosujących ogrzewanie elektryczne (dotyczyć to może np. mieszkań obecnie ogrzewanych piecami węglowymi).

- Najsłabszym ogniwem układu doprowadzającego energię elektryczną do odbiorców energii jest sieć niskiego napięcia. Ze względu na konieczność dostarczania istniejącym odbiorcom finalnym energii elektrycznej o prawidłowych parametrach należy przewidzieć gruntowną przebudowę tej sieci. Należy przewidzieć również uzbrojenie w sieć elektryczną rozległych terenów z powstającą mieszkaniową zabudową jednorodzinną, takich jak Wólka Klwatecka (Firlej), Dzierżków, czy też mniejszych, lokalnych skupisk budynków powstałych w wyniku  nowego podziału i zmiany przeznaczenia gruntów.

- Na podstawie informacji ZEORK zwiększenie zapotrzebowania mocy elektrycznej dla wyszczególnionych poniżej obszarów wymaga budowy nowych stacji transformatorowych.

Są to: Wośniki, Halinów, Kierzków, Kaniówka, Klwatka Szlachecka, Wólka Klwatecka, Wincentów, Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny oraz obszar w rejonie Al. Wojska Polskiego i ulic Kozienickiej, Żółkiewskiego i Lubelskiej.

- Na podstawie informacji ZEORK S.A. rozwój budownictwa mieszkaniowego i obszarów usługowo – przemysłowych będzie wymagał wymiany transformatorów w GPZ Północ i ewentualnie GPZ Zamłynie, a w przyszłości budowy dwóch dodatkowych GPZ-tów (GPZ Dzierżków i GPZ Józefów).

- W celu zasilenia nowych odbiorców niezbędne jest, aby zarezerwować tereny dla infrastruktury związanej z dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej.

## Budowanie koalicji i partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej Miasta Radomia

Obowiązki i wyzwania prawne, rynkowe i społeczne wymagają koordynacji i wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej i społeczeństwa obywatelskiego Miasta Radomia.

Gmina miasto Radom będzie inicjatorem i koordynatorem budowy koalicji i partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta. W tym celu Gmina Miasto Radom wraz z wiodącymi podmiotami lokalnej gospodarki energetycznej prowadzić będzie następujące działania:

- powołanie i funkcjonowanie Komitetu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Radomia. Określi zasady jego funkcjonowania, ramowy plan pracy i zadania członków na zasadzie dobrowolnych uzgodnień,

- zorganizuje stowarzyszoną z Komitetem lokalną sieć partnerską i jej formy działania, składającą się z udziału zainteresowanych podmiotów jak: grupy użytkowników energii, samorządy terytorialne województwa, powiatu, gminy, przedsiębiorstwa energetyczne, instytucje finansowe komercyjne i pomocowe, instytucje naukowe, badawcze i rozwojowe, organizacje pozarządowe, firmy usługowe, producenci i sprzedawcy urządzeń, media,

- stworzy i zapewni funkcjonowanie wspólnego portalu internetowego np. www.eradom.pl dla prowadzenia szerokiej informacji i doradztwa w zakresie: promocji energooszczędnych przedsięwzięć, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, aktywizacji rozproszonych podmiotów gospodarczych, w tym gospodarstw domowych na rzecz podejmowania inicjatyw i inwestycji, uczestnictwa w planowaniu energetycznym, połączenia w sieci zainteresowanych partnerów lokalnych i zewnętrznych przez linki, powszechnej edukacji i dostępu do poradników itp.

Powyższe działania mogą być niskonakładowymi, ponieważ istnieją i powstają produkty finansowania przez Unię Europejską w projektach, w których uczestniczą polskie instytucje, a które mogą być bezpłatnie rozpowszechniane przez instytucje publiczne, w tym samorządy terytorialne.

## Realizacja programu poprawy jakości powietrza w mieście

Biorąc pod uwagę diagnozę stanu powietrza atmosferycznego w Mieście Radom,   uwarunkowania lokalne i kierunki polityki ekologicznej gminy zapisane w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia, ustalono następujące cele średniookresowe na lata 2006 -2016:

- Cel 1:    Zwiększenie udziału paliw węglowodorowych w ogólnej strukturze paliw

- Cel 2:    Zmniejszenie strat energii cieplnej

- Cel 3:    Wymiana pieców węglowych i kotłów tradycyjnych na proekologiczne źródła ciepła

- Cel 4:    Zwiększenie udziału odnawialnych nośników energii cieplnej w ogólnym bilansie paliw

- Cel 5:    Poprawa jakości dróg i infrastruktury drogowej

- Cel 6:    Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy

Cel 1:   Zwiększenie udziału paliw węglowodorowych w ogólnej strukturze paliw

Kierunki działań:

- Podłączanie nowych odbiorców do istniejącego na terenie miasta sieci gazowej,

- Zastąpienie istniejących źródeł ciepła opalanych paliwem stałym kotłami gazowymi lub opalanymi lekkim olejem opałowym.

Najbardziej realnym jest, po spełnieniu wymagań technicznych, podłączenie do sieci gazowej na terenach zgazyfikowanych pojedynczych odbiorców w postaci budynków mieszkaniowych.

Cel 2:     Zmniejszenie strat energii cieplnej

Kierunki działań:

- wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zarządzanych przez miasto oraz wsparcie merytoryczne procesu termomodernizacji budynków mieszkalnych nie będących własnością miasta,

- modernizacja kanałowych i napowietrznych sieci ciepłowniczych.

Z uwagi na ograniczenie możliwości miasta co do wsparcia inwestycyjnego termomodernizacji budynków indywidualnych, miasto powinna położyć nacisk na informowaniu użytkowników 
o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych ze środków zewnętrznych oraz na doradztwie przy wdrażaniu przez mieszkańców procesu termomodernizacji.

Cel 3:    Wymiana pieców węglowych i kotłów tradycyjnych na proekologiczne źródła ciepła

Kierunki działań:

- podłączanie obiektów do istniejącej sieci ciepłowniczej,

- wymiana niskosprawnych kotłów opalanych węglem i miałem na kotły gazowe i olejowe lub niskoemisyjne, wysokosprawne kotły węglowe z automatycznym i sterowanym dozowaniem paliwa i powietrza w procesie spalania.

W celu określenia szczegółowych zasad oraz stopnia wsparcia powyższych działań przez miasto, konieczne jest opracowanie „Programu likwidacji niskiej emisji w Radomiu”

Cel 4:  Zwiększenie udziału odnawialnych nośników energii cieplnej w ogólnym bilansie paliw

Kierunki działań:

- Propagowanie źródeł energii wykorzystujących biomasę zwłaszcza w procesie spalania,

- Propagowanie kolektorów słonecznych, jako źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej pracujących w układach współpracujących ze źródłem konwencjonalnym.

- Zamiana kotłowni węglowych na źródła ciepła opalane biomasą.

Za stosowaniem biomasy przemawiają także względy ekonomiczne.

Cel 5:  Poprawa jakości dróg i infrastruktury komunikacyjnej

Kierunki działań:

- Naprawa nawierzchni dróg gminnych i powiatowych biegnących przez teren miasta,

- Przebudowa głównych węzłów komunikacyjnych będących najczęstszą przyczyną pogorszenia płynności ruchu pojazdów,

- Budowa nowych odcinków dróg (obwodnice, drogi dojazdowe).

Należy pamiętać, że proponowany zakres działań wpłynie nie tylko na zmniejszenie emisji substancji szkodliwych ze środków transportu, ale przede wszystkim pozwoli osiągnąć znaczące korzyści społeczne jak choćby poprawę bezpieczeństwa na drogach na terenie miasta. Szczegółowy rodzaj działań w tym zakresie oraz możliwości dofinansowania przedsięwzięć powinny zostać określone 
w odrębnym opracowaniu poświęconym wyłącznie problemom infrastruktury drogowej w mieście.

Cel 6:  Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta w zakresie efektywnego użytkowania energii i ochrony powietrza

Kierunki działań:

- Propagowanie ekologicznych zachowań wśród mieszkańców miasta poprzez:

- organizację szkoleń, festynów ekologicznych itp.

- informacje zamieszczane w prasie i na stronach internetowych Urzędu Miasta,

- organizację konkursów ekologicznych,

- rozprowadzanie ulotek, książeczek informacyjnych itp.

- Stworzenie punktu doradczo-informacyjnego dla mieszkańców miasta,

- Wprowadzenie etykietowania energetycznego obiektów użyteczności publicznej.

Powszechna edukacja ekologiczna w mieście powinna dotyczyć wszystkich mieszkańców miasta, 
a w szczególności dzieci i młodzieży, organów miejskich, producentów i przedsiębiorców.

## Budowa i realizacja programu poprawy efektywności wykorzystania nieodnawialnych i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii

W ramach powyższego programu przewiduje się realizację dwóch zadań:

- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Radomiu.

- Program zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w Radomiu.

Niezbędne działania dotyczące realizacji programu „Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w Radomiu” to:

- Opracowanie założeń systemu zarządzania energią w mieście.

- Przeszkolenie pracownika wyznaczonego przez miasto do wdrażania i realizacji systemu zarządzania energią.

- Zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej gminy, w tym:

- Inwentaryzacja obiektów

- Monitoring obiektów

- Przegląd obiektów i założenia programu termomodernizacji obiektów gminnych

- Ocena możliwych modeli i wybór sposobu finansowania programu termomodernizacji obiektów

- Propozycja i zasady działanie komitetu sterującego w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej gminy w tym propozycji monitorowania realizacji planów i programów.

Na podstawie pierwszego rozpoznania zasobów energii odnawialnej niezbędna jest realizacja następujących działań:

- Zidentyfikowanie lokalnych partnerów programu i warsztatowe wprowadzenie do potencjalnego uczestnictwa w programie.

- Inwentaryzację zasobów odnawialnych źródeł energii w gminie, w tym głównie:

  - Istniejące zasoby i potencjał nowych upraw biomasy,

  - Techniczny potencjał promieniowania słonecznego: kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne,

  - Powierzchniowe zasoby geotermalne, w tym wody kopalniane,

  - Ocenę możliwości budowy elektrowni wiatrowych.

- Ocena techniczno-ekonomiczna z inwentaryzowanych zasobów pod kątem wykonalności technicznej i ekonomicznej.

- Propozycja przedsięwzięć krótko i średnioterminowych.

- Opracowanie pilotowego programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie z uwzględnieniem wykorzystania środków pomocowych

- Wybór przedsięwzięć do realizacji w latach 2007 – 2010 i sposobu ich włączenia do planów społeczno-gospodarczych i zapotrzebowania miasta w paliwa i energię.

Na podstawie wstępnego rozpoznania przeprowadzonego w niniejszym opracowaniu w zakresie energetyki odnawialnej przewiduje się:

- zastosowanie kolektorów słonecznych w części budynków zarządzanych przez Urząd Miasta  oraz popularyzacja tego typu urządzeń wśród właścicieli budynków jednorodzinnych, podmiotów gospodarczych oraz innych obiektów,

- możliwość zastosowania pomp ciepła w budownictwie mieszkaniowym, handlowym i usługowym oraz w użyteczności publicznej,

- możliwość budowy elektrowni wodnych i wiatrowych. Realizacja tego typu przedsięwzięć powinna być poprzedzona opracowaniem Studium wykonalności inwestycji.

## Rekomendacje do uchwały Projektu Założeń

- W zakresie zaopatrzenia w ciepło budownictwa przyjmuje się realizację następujących zadań:

- poprawa sposobu komunikowania się ze społeczeństwem, zmierzającą do uzyskania większej akceptowalności zagadnień związanych z systemami zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- promocja ekologicznych nośników energii (wspólnie z przedsiębiorstwami energetycznymi, dystrybutorami ekologicznych paliw oraz producentami niskoemisyjnych kotłów) oraz technologii termomodernizacji budynków (wspólnie z producentami automatyki ciepłowniczej oraz materiałów termoizolacyjnych).

- W zakresie działań, związanych z racjonalizacją użytkowania ciepła oraz energii elektrycznej w obiektach należących do miasta, budynkach mieszkalnych i innych budynkach należących do podmiotów gospodarczych przewiduje się:

- popularyzowanie wśród indywidualnych mieszkańców działań mających na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych,

- organizację działań opłacalnych działań termomodernizacyjnych w budynkach należących do miasta tj. ocieplenie przegród zewnętrznych, montaż zaworów termostatycznych, montaż automatyki w kotłowniach zasilających budynki użyteczności publicznej oraz modernizacja źródeł ciepła,

- organizację, planowanie i finansowanie działań związanych z modernizacją źródeł ciepła i działań termomodernizacyjnych dla pozostałych budynków stanowiących własność miasta (budynki oświatowe, urzędy itp.) w tym pozyskanie preferencyjnego finansowania z WFOŚiGW, Ekofunduszu oraz innych środków pomocowych.

- Niniejszy „Projekt założeń ...” stanowi dla Prezydenta Miasta Radomia podstawę do przeprowadzenia procesu legislacyjnego zgodnie z Art. 19 Ustawy Prawo energetyczne, który zakończy się uchwaleniem „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2006-2016”.

- Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych są zbieżne z niniejszymi założeniami, dlatego też zgodnie z ustawą Prawo energetyczne w chwili obecnej nie ma potrzeby realizacji „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ...”.

- Prezydent Miasta Radomia sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem energetycznym miasta w ramach współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi zorganizuje system monitorowania:

- realizacji ustaleń planów miasta i planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych na terenie Miasta Radomia,

- zgodności realizacji planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych z ustaleniami „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2006-2016”,

- zakresu, standardu i kosztów usług energetycznych, w tym wdrażania programów i współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców i stanowiących ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy nowych źródeł energii i sieci,

- aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.