Radom, dnia 31 października 2008 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/68/27/08

Numer referencyjny: In.III-3410/68/2008

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25- go Czerwca w Radomiu”.

Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dniu 28  października 2008r – faksem następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie brzmi następująco:

„Prosimy o udzielenie odpowiedź na następujące pytania:

- Fasady nr F25 i F26 przewidywane są do wykonania w konstrukcji okienno-drzwiowej. Czy można do ich wykonania zastosować konstrukcję słupkowo-rynnową?

- W pozycji 169 przedmiaru robót budowlanych wymieniono ścianki działowe o grubości ½ cegły- prosimy o podanie numerów rysunków na podstawie których dokonany został przedmiar w/w prac.

- W poz. 177 przedmiaru robót budowlanych wymieniono wełnę mineralną Conli Plus grubości 50cm. Prosimy o potwierdzenie w/w grubości izolacji kanałów wentylacyjnych Sali koncertowej.

- W części architektonicznej na rysunku A-c3 RZUT PARTERU na przecięciu osi  i E´ występuje ścianka płaska z cegły klinkierowej pełnej do mocowania piaskowca. Prosimy o potwierdzenie wymienionej technologii wykonania w/w ściany tj. obłożenie ściany klinkierowej piaskowcem.

- Czy w ofercie należy uwzględnić wartość kotary z napędem elektrycznym dzielącej salę gimnastyczną?

- Cześć elementów wyposażenia Sali gimnastycznej np. słupki do siatkówki i tenisa są mocowane w tulejach obsadzonych w fundamentach wykonanych wg projektu „dostawcy urządzeń sportowych”. Czy zatem te elementy wyposażenia Sali gimnastycznej należy uwzględnić w cenie ofertowej? Prosimy o dokładne określenie elementów wyposażenia Sali gimnastycznej , które winny być oszacowane w ofercie?

- Kto będzie ponosił koszty obowiązkowych przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń i instalacji w okresie udzielonej gwarancji?

- Prosimy o wyjaśnienie jaka jest właściwa technologia wykonania pokrycia dachu Sali gimnastycznej. Na przekroju A-12 wskazano warstwę D3 czyli wg rys. A-44 jest to pokrycie blachą tytanowo-cynkową. Warstwy przekroju wskazują na pokrycie papą nawierzchniową.

- Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii: Podane w projekcie parametry akustyki sali koncertowej winny być osiągnięte po wykonaniu w/w pomieszczenia zgodnie z projektem zaś Generalny Wykonawca zgodnie z warunkami SIWZ został zobowiązany do przeprowadzenia badań modelowych parametrów akustycznych sali koncertowej. Kto będzie ponosił odpowiedzialność i koszty jeżeli po badaniach okaże się, że akustyka wykonana zgodnie z projektem będzie nieodpowiednia tzn. nie będzie spełniać założeń projektowych lub oczekiwań inwestora? Ponadto zwracamy uwagę na zastosowanie drewna w nietypowych modułach dyfuzorów tj. o wym. 60x65 zamiast 60x60, co wymusza dodatkowe badania nietypowych ustroi i podnosi ryzyko uzyskania właściwych parametrów akustyki.

- Czy zamieszczony w opisie do dokumentacji drogowej w „Tomie 9 Drogowe zjazdów” przedmiar robót przejścia dla pieszych oraz przebudowy ul. 25 Czerwca w Radomiu (bez dwóch zjazdów) przedstawia zakres robót jaki należy wykonać w ramach inwestycji a tym samym czy ich wartość  należy uwzględnić w ofercie?”

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r Nr 223 , poz. 1655 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia się, co następuje :

Ad 1

Fasady nr F25; F26 należy wykonać zgodnie z rysunkiem A-35.

Ad 2

Przedmiar (roboty budowlane architektoniczno-konstrukcyjne) w poz. 177 - ścianki działowe o grubości ½ cegły dokonano w oparciu o rysunek rzutów nr A-C3 (TOM I Projekt architektoniczny) oraz W-18 i W-22  (projekt wnętrz).

Ad 3

Grubość izolacji kanałów wentylacji w Sali koncertowej wynosi 50mm (5,0 cm).

Ad 4

Wszystkie ściany płaskie obłożone piaskowcem w sali koncertowej o grubości 12 cm należy wykonać z cegły klinkierowej. Inwestor dopuszcza również wykonanie z cegły ceramicznej pełnej klasy 150.

Ad 5

W ofercie nie należy uwzględnić wartości kotary z napędem elektrycznym, dzielącej salę gimnastyczną (wyposażenie).

Ad 6

Stopy F1, F2 i F3 należy uwzględnić w wycenie robót budowlanych wraz z tuleją wg rys A-2a (TOM I Projekt architektoniczny).

Ad 7

§ 16 ust. 4 projektu umowy stanowi, iż koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi wykonawca.

Zgodnie z  treścią § 3 pkt. 2.5 SIWZ wykonawca obowiązany jest udzielić gwarancji na całość wykonanego zamówienia, w tym na zamontowane urządzenia i instalacje.

Jeżeli udzielona przez wykonawcę gwarancja wiąże się z koniecznością dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych, wykonawca zgodnie z treścią  § 16 ust. 4 umowy ma prawo wnioskować o dokonanie przeglądu gwarancyjnego, którego koszt obowiązany jest pokryć.

Ad 8

Warstwa dachu Sali gimnastycznej to D2 zgodnie z rysunkiem A-44 (TOM I Projekt architektoniczny).

Ad 9

Zgodnie z projektem akustyki wnętrz sali koncertowej, warunkiem uzyskania opisanego w projekcie charakteru akustycznego wnętrza jest:

a) zastosowanie opisanych w projekcie elementów odpowiedzialnych za akustykę wnętrza
b) wysoki reżim wykonawczy
c) nadzór nad wykonawstwem i doborem materiałów
d) wykonanie dla czterech wzorcowych konstrukcji (moduł ceglany ściany bocznej, dwa rodzaje dyfuzorów, fotele) badań akustycznych ich właściwości pochłaniania i rozpraszania dźwięku (badanie rozpraszania dotyczy dyfuzorów i ścian ceglanych).
e) wykonanie badań akustycznych modelu wnętrza sali w skali (ok 1:10 do 1:20) ze szczególnym uwzględnieniem słyszalności pomiędzy muzykami na scenie i weryfikacji braku echa oraz poprawności stopnia rozproszenia przez zastosowane ustroje dźwięko-rozpraszające
f) wykonaniem badań akustycznych na etapie wykonawstwa sali w czterech
etapach:

1)   w stanie surowym zamkniętym, ale przed montażem ścian ceglanych
    	2)   przed montażem foteli, ale po wykonaniu tynków, okładzin gk, posadzek.
    	3)   po montażu foteli, a przed montażem dyfuzorów drewnianych
   	4)   badania odbiorowe po pełnym wykończeniu sali

            Opisane powyżej działania gwarantują, że w oddanej do użytkowania Sali koncertowej uzyskany zostanie pożądany przez Inwestora, a opisany w projekcie akustycznym, charakter akustyczny wnętrza. Zakres i chronologia opisanych powyżej działań, koniecznych przy realizacji każdej sali koncertowej na świecie, pozwala na etapie wykonawstwa sali wykryć i wyeliminować różnice pomiędzy teoretycznymi założeniami przyjętymi w projekcie, mn. w zakresie właściwości dźwiękochłonnych i dźwiękorozpraszających poszczególnych konstrukcji i elementów wnętrza a rzeczywistymi ich właściwościami, określonymi w przeprowadzonych w laboratorium akustycznym badaniach konkretnego modelu danej konstrukcji budowlanej, oraz dokonać, jeśli będzie to konieczne, odpowiednich korekt w rozplanowaniu i budowie poszczególnych ustrojów odpowiedzialnych za akustykę wnętrza sali.

Te korekty, z uwagi na swój ograniczony charakter, nie pociągają zazwyczaj za sobą żadnych dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy, a często pozwalają na obniżenie kosztów np. przez ograniczenie liczby ustrojów akustycznych, czy też uproszczenie ich budowy. Podobnym celom służy wykonanie badań akustycznych fizycznego modelu wnętrza sali, a nie jedynie teoretycznego, wspomaganego komputerem modelu jaki analizowano w projekcie.
            W projektach sal koncertowych, oprócz może foteli, bardzo rzadko stosowane są "typowe" rozwiązania materiałowe. Przewidziane w projekcie dyfuzory zostały indywidualnie zaprojektowane dla rozproszenia dźwięku w określonym paśmie częstotliwości. Przewidziany w projekcie wymiar drewnianych dyfuzorów 65x60 cm wynika tylko i wyłącznie z faktu, że po konsultacjach ze stolarzami uznano, że łatwiejsze i tańsze będzie wykonanie i sklejenie 12 rzędów i 13 kolumn identycznych klocków drewnianych o wymiarach przekroju 5x5 cm, niż w takim samym układzie klocków o wymiarach 5x4,615 cm (12x13 elementów o tych wymiarach dało by wymiar pojedynczego dyfuzora 60x60 cm).

Z akustycznego punktu widzenia oba rozwiązania są dopuszczalne, gdyż wpływ na rozproszenie dźwięku tak małej różnicy w wymiarze przekroju klocków będzie znikomy, a nie jest możliwy do dokładnego obliczenia w sposób teoretyczny. W obu przypadkach konieczne będzie jednak przeprowadzenie badań akustycznych (zgodnie z punktem d) powyżej) lub dostarczenie, jeśli wykonawca nimi dysponuje, wyników takich badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium dla danego typu dyfuzora.

Ad 10

Zakres robót dot. wykonania azylu dla pieszych w ulicy 25 Czerwca nie wchodzi w zakres oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej