Radom, dnia 5 listopada 2008 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/68/36/08

Numer referencyjny: In.III-3410/68/2008

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25- go Czerwca w Radomiu”.

Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dniach 29, i 30 października oraz 3 listopada 2008r – faksami następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr I (z dn. 20 października 2008r., otrzymane przez Zamawiającego 30 października 2008r.) brzmi następująco:

„Po przeanalizowaniu załącznika do SIWZ tj. „Opracowania akustycznego w zakresie „Projekt akustyki wewnętrznej Sali Koncertowej- obliczenia akustyczne wraz z wytycznymi i wnioskami, dla projektu wnętrz” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i uszczegółowienie w zakresie tego elementu.

I. W tabeli nr 1 tego dokumentu znajduje się spis „Materiałów przewidzianych do zastosowania w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Radomiu, wraz z ich współczynnikami pochłaniania”.

Przy pozycji A* znajduje się dopisek:

„UWAGA: Po wybraniu przez wykonawcę konkretnego rodzaju cegły i typu spoiny, dla wmurowanego wzorcowego układu dwóch modułów. MUSZĄ zostać przeprowadzone badania właściwości pochłaniania oraz rozpraszania dźwięku, w celu akceptacji ich przez projektanta akustyki. Szczegóły techniczne i sposób przeprowadzania badań należy uzgodnić z projektantem akustyki”.

Analogiczna informacja znajduje się przy pozycji B*, D*

- Czy to po stronie Wykonawcy należy podjęcie decyzji z jakiego materiału mają być wykonane konkretne typy dyfuzorów, oraz podjęcie decyzji o sposobie ich łączenia, montażu i wykończenia (typy farb, grubość powłoki). Czy nie są to parametry wpływające na działania i użytkowanie takiego dyfuzora? Prosimy o określenie materiału i określenie sposobu mocowania.

- Kto ma przeprowadzić badanie pod względem właściwości pochłaniania oraz rozpraszania dźwięku: Wykonawca czy wskazana przez projektanta instytucja? Jeżeli instytucja prosimy o podanie danych kontaktowych? Kto poniesie koszty badania?

- Kto poniesie koszty wykonania dyfuzorów jeżeli okaże się po badaniu iż nie spełniają one oczekiwań projektanta akustyki pod względem pochłaniania i rozpraszania dźwięku? Czy w przypadku przedłużających się ustaleń (kolejnych prób) Zamawiający przewiduje aneksowanie daty odbioru?

II. Szczegóły wykonawcze elementów regulujących akustykę:

- Rozwiązanie materiałowe „A” ściany ceglane zawiera zapis 
„Może istnieć konieczność pomalowania całej powierzchni ścian lakierem bezbarwnym, w celu zmniejszenia pochłaniania- zostanie to określone po wykonaniu badań akustycznych wzorca ściany”. Do wykonania jest 410,0 m2 ścianek, które nie stanowią gładkiej powierzchni (wsunięte i wysunięte cegły) czy należy koszt lakierowania ująć na etapie sporządzania oferty (cena jest ryczałtowa) ?

- Rozwiązanie materiałowe „B” dwukierunkowy dyfuzor Schroedera typ „ B- 312” zawiera zapis:

- „Ścianki poszczególnych słupków powinny być gładkie i pokryte farbą zabezpieczając drewno przed działaniem ognia (np. lakier Pyromors lub Fireclear)”.

Czy Zamawiającemu w czasie odbioru wystarczy przedstawienie przez Wykonawcę atestu na środek którym zostaną zabezpieczone dyfuzory (analogicznie dla dyfuzora „C” i „D”).

- „Nie ma znaczenia czy dłuższy bok jest w pionie czy poziomie”. Czy kierunek montażu jest obojętny, a co za tym idzie układ poszczególnych słupków dyfuzora względem sali? Jeżeli nie wpływa to na działanie samego dyfuzora to czy możliwe jest zastosowanie dyfuzorów ogólnodostępnych o wym. 60x60 cm posiadających już stosowne badania współczynnika pochłaniania i rozpraszania (analogicznie dla dyfuzora „C”)? Takie rozwiązanie pozwoliłoby obniżyć koszty.

III. Wytyczne do wykonania pozostałych elementów i materiałów:

1. „Wielo-panelowy element odbijający nad sceną- wykonany…” czy należy ująć w wycenie- brak takiego elementu w kosztorysie? Jeżeli trzeba ująć wykonanie tego elementu to prosimy o uszczegółowienie wyglądu tego panelu, materiału, technologii wykonania oraz decyzji o jego mocowaniu (stały czy ruchomy, z co za tym idzie jako konstrukcja do mocowania)? „Szczegółowa specyfikacja paneli zostanie sporządzona po wykonaniu badań słyszalności między muzykami w modelu wnętrza Sali  w sali, oraz na etapie wykonawstwa Sali, w zakresie nadzoru autorskiego”. Jak w takim przypadku koszt ma przyjąć Wykonawca?”

Zapytanie nr II (z dn. 29 października 2008r.) brzmi następująco:

„Prosimy o udzielenie odpowiedź na poniższe pytania dotyczące treści SIWZ:

- W otrzymanych materiałach przetargowych brak jest oznaczeń z wymaganiami o izolacyjności akustycznej stolarki okiennej i fasad. Prosimy o uzupełnienie materiałów.

- Prosimy o potwierdzenie wykonania zgodnie z przekazanym nam projektem posadzek granitowych o grubości 10 mm. W budynkach o podobnym przeznaczeniu grubość takiej posadzki powinna wynosić min. 20 mm.”

Zapytanie nr III (z dn. 3 listopada 2008r.) brzmi następująco:

- czy do przedmiarów instalacji elektrycznych wewnętrznych istnieje szczegółowe zestawienie materiałów? Czy zamawiający udostępni takie zestawienie?

- Na rzutach poszczególnych kondygnacji występuje kilkanaście typów opraw oświetleniowych, w kosztorysie brak dokładnego sprecyzowania o jakie oprawy chodzi i jaka jest ilość sztuk. Proszę o podanie dokładnych ilości opraw oświetleniowych;

- Czy możliwe aby Zamawiający umieścił zestawienie materiałów dotyczące instalacji elektrycznej Sali gimnastycznej? (typu oraz ilości kabli i opraw oświetleniowych);

- Brakuje istotnych informacji dotyczących oświetlenia Sali koncertowej.

- Co należy rozumieć pod nazwą ruchoma głowa?

- Jaki reflektory (Zamawiający zachował oryginalną pisownię zapytania) oraz naświetlacz przewidziano do montażu na Sali koncertowej?

- Proszę o podanie specyfikacji statywu przewidzianego do montażu w Sali koncertowej. Kto go dostarcza?

- Proszę o podanie typu listwy LED.

- Proszę o podanie specyfikacji dotyczącej pulpitu sterowniczego z monitorem

- Proszę o podanie parametrów ściemniacza

- Co należy rozumieć pod pozycją nadajnika i odbiornika bezprzewodowego

- Proszę o podanie specyfikacji wyciągarki jaką należy zamontować. Czy dostarczenie leży po stronie wykonawcy?

- W specyfikacji brakuje istotnych informacji dotyczących kratownicy. O jakim urządzeniu jest mowa.

- Co należy rozumieć pod nazwą pasa kablowego? Proszę o załączenie specyfikacji urządzenia.

- W specyfikacji instalacji audio znajduje się zestawienie urządzeń których brakuje w kosztorysie. Czy Zamawiający dostarcza je samodzielnie?

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r Nr 223 , poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje :

Dotyczy zapytania nr I

Ad I 1)

Zgodnie z projektem wnętrz, zalecanym materiałem do wykonania dyfuzorów jest drewno. Na właściwości rozpraszające dźwięk ma wpływ jedynie kształt dyfuzora. Rodzaj farby, twardość drewna, sposób montażu mogą mieć wpływ na stopień pochłaniania dźwięku przez dyfuzor -dlatego w projekcie znajduje się wymaganie, że po wybraniu przez wykonawcę konkretnego rodzaju materiału (np. rodzaj drewna), sposobu łączenia, montażu i wykończenia (typ farby, grubość powłoki), dla zbudowanego wzorcowego układu 18 dyfuzorów (6x3 moduły), należy przeprowadzić badania właściwości pochłaniania oraz rozpraszania dźwięku, w celu dokładnego określenia współczynnika pochłaniania dźwięku przez dyfuzor i akceptacji ich przez projektanta akustyki. Zatem od decyzji wykonawcy, poza kształtem dyfuzora, należy rodzaj drewna, sposób malowania, sposób mocowania, etc, które to elementy pozwalają na optymalizację kosztu wykonania.

Ad I 2)

Badania laboratoryjne współczynników pochłaniania dźwięku mają zostać przeprowadzone w dowolnym z akredytowanych laboratoriów akustycznych. Najbliższym jest Zakład Akustyki, ITB w Warszawie. W projekcie są wymienione 4 elementy, które należy przebadać - ściany, oraz  2 rodzaje dyfuzorów i fotele). Badanie rozpraszania dźwięku należy przyjąć orientacyjnie na takim samym poziomie jak dla pochłaniania. Zgodnie z projektem dla  określenia współczynników rozpraszania należy przebadać trzy elementy (ściany i 2 rodzaje dyfuzorów). Koszty wszystkich badań pokrywa wykonawca.

Ad I 3)

W celu zagwarantowania, że potrzebna będzie tylko jedna seria badań, zaleca się skonsultowanie szczegółów wykonawczych dyfuzorów i ścian z projektantem akustyki oraz wykonanie fragmentów poszczególnych elementów celem ich akceptacji. Po jej uzyskaniu należy wykonać odpowiednią do badań liczbę elementów (ok 10-12 m2) i dostarczyć je do laboratorium celem przeprowadzenia badań. Koszt ewentualnych dalszych badań należy uwzględnić w ofercie. Zamawiający nie przewiduje anektowania daty odbioru z tytułu kolejnych prób.

Ad II 1)

Koszt lakierowania przedmiotowych powierzchni w celu zmniejszeniu pochłaniania należy uwzględnić na etapie sporządzania oferty (cena ryczałtowa).

Ad II 2a)

Zamawiający wymaga atestu na środki, którymi dyfuzory zostaną zabezpieczone przed działaniem ognia.

Ad II 3)

Wzajemne ułożenie słupków w dyfuzorze jest ściśle określone, natomiast ułożenie dyfuzora (pionowe lub poziome) nie ma znaczenia. W projekcie wnętrz przewidziane zostało ułożenie poziome (krótszy bok dyfuzora dł 60cm w pionie). W przypadku dostarczenia przez wykonawcę wyników badań i wzorca "ogólnodostępnego dyfuzora 60x60" projektanci po przeanalizowaniu dostarczonych badań zdecydują o możliwości jego dopuszczenia.

Ad III 1)

Zamawiający udzielił wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie w dniu – 31.10.2008 (dot. zapytania z dnia 28.10.2008 - Ad. 9) Elementy akustyczne i wystrój Sali koncertowej muszą być wykonywane pod ścisłym nadzorem autorskim projektanta akustyki Dr inż. arch. Andrzeja Kłosaka.  Panele akustyczne nad sceną (ruchome) nie wchodzą w zakres oferty – ich kształt, ilość, materiał i usytuowanie zostanie uzgodnione po wykonaniu wystroju i pozostałych stałych elementów akustycznych.

UWAGA:

Powyższe wyjaśnienia dot. w/w zapytania należy powiązać z udzielonymi odpowiedziami dot. akustyki w dniu – 31.10.2008r na pytania z dnia 28.10.2008r.

Dotyczy zapytania nr II

Ad 1

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacyjności akustycznej stolarki okiennej i fasad zostały zawarte w punkcie 4.2.2 ekspertyzy akustycznej dla przegród zewnętrznych i wewnętrznych

Ad 2

Posadzki granitowe powinny zostać wykonane z płytek granitowych o grubości minimum 10 mm. Zamawiający dopuszcza jednak większą grubość płytek granitowych.

Dotyczy zapytania nr III

Ad 1

Zamawiający nie umieszcza zestawienia materiałów dot. instalacji elektrycznej wewnętrznej, tym samym przedmiotowe zestawienie nie może być udostępnione. Wszystkie rodzaje materiałów opisane zostały w dokumentacji projektowej i w przedmiarze.

Ad 2

W przedmiarach podano dokładne dane opraw tj. źródła światła, ich moc, a także dokładne ilości wszystkich opraw. Typy opraw są podane w projekcie.

Ad 3

Zamawiający nie umieszcza zestawienia materiałów dot. instalacji elektrycznej sali gimnastycznej, gdyż wszystkie rodzaje materiałów opisane zostały w dokumentacji projektowej i w przedmiarze.

Ad 4

Wszystkie informacje dot. oświetlenia sali koncertowej są zawarte w przedmiarze oraz w projekcie..

Ad 5

„Ruchoma głowa” jest to powszechnie używana nazwa handlowa jednego z reflektorów oświetlenia sceny.

Ad 6

Reflektory oraz naświetlacze przewidziane do montaży w Sali koncertowej- typy i rodzaje podano w projekcie.

Ad 7

Statyw- typ i rodzaj podano w projekcie. Statyw dostarcza Wykonawca.

Ad 8

Listwy typu led mają następujące wymiary: 1500x125x95, 4x80W/35W RGBW, 198-264V, 50/60Hz AC.

Ad 9

W projekcie przyjęto pulpit sterowniczy CONGO JUNIOR firmy ETC, który można zastąpić innym, o nie gorszych parametrach techniczno-eksploatacyjnych. Specyfikacje w/w pulpitów są ogólnie dostępne.

Ad 10

Zamawiający wymaga ściemniacz 24-ro obwodowy, 2 kW, przyścienny.

Ad 11

Pod pozycją nadajniki i odbiornika bezprzewodowego należy rozumieć nadajnik i odbiornik w systemie DMX.

Ad 12

Zamawiający wymaga wyciągarki zgodnej z normą BGV-C1. Dostawa przedmiotowej wyciągarki leży po stronie wykonawcy.

Ad 13

Zgodnie z odpowiedzią z dn. 24.10.2008r. dotyczącej zapytania nr I z dn. 10.10.2008r. Ad 1 pkt a) ruchoma rampa oświetleniowa wraz z ekranami akustycznymi stanowi rozwiązanie systemowe które może być wybrane przez każdego wykonawców ramach różnych systemów, sam sposób mocowania należy dostosować do konkretnego urządzenia (np. wg DTR dostarczonej przez wybranego producenta). Nie jest to element konstrukcji budynku i projekt konstrukcyjny nie zawiera ww. rozwiązania. Pozycja umieszczona jest w przedmiarze dot. oświetlenia scenicznego. Szczegół samego mocowania poda wybrany dostawca (producent).

Ad 14

Pod nazwą „pasa kablowego” należy rozumieć pas kablowy 14-to metrowy, 12-to obwodowy do zasilania urządzeń na kratownicy.

Ad 15

Instalacje audio obejmują wyłącznie okablowanie bez urządzeń (urządzenia audio nie wchodzą w zakres oferty).

Przewodniczący Komisji Przetargowej: