Radom, dnia 7 listopada 2008 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/68/44/08

Numer referencyjny: In.III-3410/68/2008

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25- go Czerwca w Radomiu”.

Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dniach 3 i 4 listopada 2008r – faksem następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr I (z dn. 3 listopada 2008r.) brzmi następująco:

„pytania do Zamawiającego (cz.3)

28. Na rysunku W-9.pdf przedstawione są tablice do mocowania plakatów. Prosimy o informację czy wchodzą one w zakres wyceny.

29. Prosimy o sprecyzowanie wymagań jakościowych surowca do wykonania dyfuzorów- wymienione w dokumentacji. Czy dyfuzory powinny być wykonane z drewna? Jeżeli tak to prosimy o podanie gatunku drewna i parametrów drewna, z którego należy je wykonać (prosimy podać akceptowalną klasę i akceptowalną technologię- np. mikrowszczepy itp., preferowane wykończenie). Wybór gatunku drewna jest istotny dla wymogów jakościowych , walorów/parametrów akustycznych i kosztów wykonania.

30. Prosimy o sprecyzowanie (opis, rysunki, specyfikacja techniczna, wymogi bezpieczeństwa) przewidywanego sposobu mocowania dyfuzorów do podłoża.

31. Na rzucie II piętra pokazano zamknięcie pomieszczenia nr 284 (usługi poligraficzne) żaluzją segmentową spuszczaną. Czy wchodzi ona w zakres wyceny? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wytycznych co do rodzaju materiału, sposobu opuszczenia (automatycznie/ręcznie).

32. W pomieszczeniu 41 i 044 (zaplecze kuchni, umywalnia) zaprojektowano kabiny natryskowe. Czy wchodzą one  zakres wyceny? Jeżeli tak, prosimy o informację, czy należy przyjąć do wyceny kabiny z czterema ścianami, czy wystarczy jedna ścianka z drzwiami? Czy mają być szklone szkłem, czy wystarczy tworzywo sztuczne?

33. W sanitariatach pokoi gościnnych zaprojektowano kabiny natryskowe. Czy wchodzą one w zakres wyceny? Jeżeli tak, prosimy o informację, czy należy przyjąć do wyceny kabiny z czterema ścianami, czy wystarczą kabiny narożne? Czy mają być szklone szkłem, czy wystawczy tworzywo sztuczne?

34. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji „Projektu wnętrz” o rysunki detali balustrady ze stali nierdzewnej przy schodach wachlarzowych, opisane na rysunku A-17, PRZEKRÓJ K-K.pdf.

35. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki detali pozostałych balustrad wewnętrznych.”

Zapytanie nr II (z dn. 4 listopada 2008 r.) brzmi następująco:„Pytania do Zamawiającego (cz. 4):

36. Prosimy o informację czy pergole drewniane (pokazane na rys. A-34) wchodzą w zakres oferty? Jeżeli tak, to prosimy o załączenie przedmiaru na ww. elementy.

37. Prosimy o informację czy piłkochwyty na boisku zewnętrznym wchodzą w zakres wyceny.

38. Prosimy o potwierdzenie ilości bram i furtek. Występuje niezgodność w dokumentacji i przedmiarze.

39. Prosimy o informację czy dostawa ciepłomierza na przyłączu sieci cieplnej należy do oferenta czy do dostawcy energii cieplnej.”

Zapytanie nr III ( z dn. 4 listopada 2008 r.) brzmi następująco:„Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące treści SIWZ:

- instalacjach elektrycznych sali gimnastycznej jest brak danych:

- n/t instalacji oświetlenia sali gimnastycznej (rys. 39 tom 7.1)

- n/t instalacji gniazd elektrycznych sali gimnastycznej (rys. nr 35 tom 7.1)

- Proszę o podanie przykładowego producenta ruchomej rampy oświetleniowej w Sali koncertowej. W projekcie oraz odpowiedziach na zapytania od oferentów brak jest jakichkolwiek danych niezbędnych do wyceny.

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r Nr 223 , poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje :

Dotyczy zapytania nr I

Ad 28

Tablice do mocowania plakatów traktowane są jako wyposażenie, które nie wchodzi w zakres wyceny oferty.

Ad 29

Zamawiający w przedmiotowej sprawie udzielił wyjaśnień w dniu:

- 05.11.2008r (dot. zapytania z dnia 20.10.20008 otrzymanego przez Zamawiającego  w dniu 30.10.2008r) Ad.I.1; Ad.II.3. oraz

- 31.10.2008 (dot. zapytania z dnia 28.10.2008) Ad. 9.

Ad 30

Dyfuzory jednokierunkowe należy zamocować do sufitu zgodnie z rysunkami  NR  C/K 35 - C/K 61, opisem konstrukcyjnym do części C oraz RYS. W-21 w projekcie wnętrz. Należy przyjąć mocowanie każdej listwy wchodzącej w skład pojedynczego dyfuzora w 3 punktach w przypadku dyfuzora typ "C" oraz w 2 punktach w przypadku dyfuzora typ "D".

Dyfuzory ścienne dwukierunkowe należy mocować za pomocą systemowych kotew stalowych (np. wklejanych, rozprężnych itp.) po 4 sztuki na jeden dyfuzor, dobierając je do rodzaju podłoża, ciężaru całego elementu po jego wykonaniu, badaniach akustycznych i akceptacji akustyka.

Dyfuzory ścienne jednokierunkowe typ "A" należy mocować za pomocą systemowych kotew stalowych (np. wklejanych, rozprężnych itp.) po 2 sztuki na jedną listwę wchodzącą w skład pojedynczego dyfuzora.

Dyfuzory ścienne jednokierunkowe typ "B" należy mocować jw. po 3 sztuki na jedną listwę dobierając kotwy do rodzaju podłoża i ciężaru całego elementu po jego wykonaniu, badaniach akustycznych i akceptacji akustyka.

- Rozmieszczenie dyfuzorów ściennych wg RYS W-22 do W-29 oraz schemat dyfuzorów wg RYS W-30

- W przypadku wyboru dyfuzorów gotowych (ogólnodostępnych)należy je zamocować zgodnie z wytycznymi producenta

Ad 31

Przedmiotowe żaluzje traktowane są jako wyposażenie, które nie wchodzi w zakres wyceny oferty.

Ad 32

Kabiny natryskowe w pomieszczeniach 41 i 044 wchodzą w zakres wyceny. Należy przyjąć kabiny z jedną ścianką z drzwiami, szklonymi tworzywem sztucznym

Ad 33

Kabiny natryskowe w łazienkach pokoi gościnnych wchodzą w zakres wyceny. Należy przyjąć kabiny narożne kwadratowe z dwiema ściankami szklonymi tworzywem.

Ad 34 i Ad 35

Wszystkie balustrady wewnętrzne zostały zaprojektowane jako systemowe na przykładzie rozwiązań firmy PIMSTAL. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań innych producentów zachowując kształt, układ poszczególnych elementów, materiał, wysokość.

Dotyczy zapytania nr II

Ad 36

Pergole Drewniane nie wchodzą w zakres wyceny oferty.

Ad 37

Piłkochwyty nie wchodzą  w zakres wyceny oferty

Ad 38

Ilości wynikają z dokumentacji projektowej ( rysunek nr A-34)- ilość bram i furtek jest zgodna z przedmiarem .

Ad 39

Dostawa ciepłomierza należy do Dostawcy energii cieplnej.

Dotyczy zapytania nr III

Ad 1

Zamawiający informuje, że przedmiotowe materiały znajdują się w dokumentacji:

  - dane dotyczące oświetlenia sali gimnastycznej- rys.38 Tom 7.1.;

  - dane dotyczące gniazd elektrycznych sali gimnastycznej- rys. 34 Tom 7.1.

Ad 2. Informacja dotycząca przykładowego producenta ruchomej rampy oświetleniowej znajduje się na rysunku nr W-19 w projekcie wnętrz ( np. firma Eurotruss- Tuchler Polska)

Przewodniczący Komisji Przetargowej