Radom, dnia 16 lutego 2009 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/3/16/09

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy PG nr 22 i PSP nr 6 przy ul. Rapackiego”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie I (z dnia 10 lutego 2009 roku) brzmi następująco

„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 2.1 strona 2 Zamawiający bardzo szczegółowo określił parametry dot. nawierzchni jaka ma być zastosowana co z całą pewnością uniemożliwia uczciwą konkurencję.

Czy Zamawiający, z uwagi na przeznaczenie obiektu jakim jest boisko piłkarskie, wyrazi zgodę na zastosowanie profesjonalnej trawy syntetycznej, o min. wys. 60 mm, ułożonej na kilkudziesięciu wysokiej klasy obiektach sportowych w Europie? Proponowana nawierzchnia jest uzupełniona piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym i posiada aktualny certyfikat FIFA 2 Star co jest najlepszym dowodem jej doskonałej jakości i typowo piłkarskiego przeznaczenia”.

Zapytanie II (z dnia 13 lutego 2009 roku) brzmi następująco:

„W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania prosimy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Czy zamawiający dopuszcza nawierzchnie o własności DTEX 13.700.

2. Czy zamawiający dokona wykreślenia własności DTEX jako bezprzedmiotowej.

Zamawiający postawił wymóg złożenia aprobaty lub rekomendacji, atestu PZH, certyfikatu FIFA 2 STAR. Żaden ze wspomnianych dokumentów nie zawiera informacji dotyczącej DTEX. Informacje mogą podać jedynie producenci nawierzchni, z tym, że w związku z faktem iż przedmiotowa własność nie stanowi żadnego elementu kwalifikującego nawierzchnię, producenci nie muszą podać DTEX.

Zamawiający nie będzie dysponował żadnym dokumentem podmiotu uprawnionego zajmującego się poświadczaniem zgodności nawierzchni z normami jakościowymi.

Sprzeczność zakresu wymaganych dokumentów z wymaganymi do potwierdzenia własnościami powoduje, że DTEX winien zostać wykreślony jako bezprzedmiotowy.

Powielane przez jednego producenta twierdzenie, że DTEX a wpływ na ścieralność włókna, podatność na łamanie włókien i sprężystość nie znajduje żadnego potwierdzenia. Norma PN-EN 15330-1 także nie zawiera uregulowań w zakresie DTEX. W specyfikacji zawarto zasadny wymóg dotyczący posiadania przez oferowaną nawierzchnię certyfikatu FIFA STAR 1 lub STAR 2. Program FIFA Quality Koncept for Artificial Turf określa standardy, jakie powinna spełniać wyczynowa syntetyczna nawierzchnia piłkarska. Określono dwa stopnie standardów certyfikacji syntetycznych nawierzchni piłkarskich jakie obiekt może uzyskać: FIFA RECOMMENDED I STAR oraz FIFA RECOMMENDED II STARS. Boisko posiadające certyfikat FIFA RECOMENDED I STAR dopuszczone jest do codziennego użytku treningowego dla profesjonalistów i amatorów, jak również do rozgrywek oficjalnych. Obiekt posiadający certyfikat FIFA RECOMMENDED II STARS może być wykorzystywany do treningów oraz oficjalnych rozgrywek poziomu Champions League. FIFA w procesie certyfikacji stawia bardzo ostre wymagania dotyczące parametrów sztucznej nawierzchni. Postawienie wymogu posiadania certyfikatu FIFA STAR, który występuje przy nawierzchni o DTEX na poziomie zarówno 8.000 jak i 16.000 powoduje, że nie istnieje żadna argumentacja przyjęcia poziomu DTEX 14.000. Zamawiający nie jest w stanie określić dlaczego poziom DTEX 14.000 może zostać uznany za właściwy, natomiast wartość przykładowo 12.000 dyskwalifikuje nawierzchnię.

Średnia wartość DTEX nawierzchni klasy FIFA STAR II wynosi 11.000. Parametry  nawierzchni posiadają tolerancję ± 5% w związku z powyższym proponowana wartość DTEX 13.700 w żadnym przypadku nie może zostać uznana za gorszy wynik”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad Zapytanie I

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego parametry nawierzchni z trawy syntetycznej zapewniają uczciwa konkurencję (na rynku dostępnych jest kilka nawierzchni o wymaganych parametrach). Zamawiający nie dokona zmian w SIWZ w proponowanym zakresie.

Ad Zapytanie II

- Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni o właściwości DTEX 13.700.

- Zamawiający nie dokona wykreślenia własności DTEX , gdyż jest to istotny parametr mający wpływ na właściwości użytkowe nawierzchni.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. w § 3 „Opis przedmiotu zamówienia”,  w pkt 2.1  tekst: „- gęstość (ilość włókien na 1 m 2) – min. 140.000” zastępuje się tekstem: „- gęstość (ilość włókien na 1 m 2) – min. 110.000”

2. w § 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” zastępuje się w pkt 11 ppkt b) klauzulę: „Nie otwierać przed 26.02.2009 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 06.03.2009 roku., godz. 915”

3. w § 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

a) w pkt 1 w ppkt a) zmienia się termin składania ofert z „26.02.2009 roku do godz. 900” na „06.03.2009 roku do godz.  900”

b) w pkt 2 w ppkt a) zmienia się termin otwarcia ofert z „26.02.2009 roku o godz. 915” na „06.03.2009 roku o godz.  915”

4. w załączniku nr 7 do SIWZ  - Karta techniczna produktu:

a) w kolumnie „Wartość wymagana” w wierszu 4 Gęstość (ilość włókien na 1 m2) zmienia się zapis: „min. 140.000” na zapis: „min. 110.000”.

b) w kolumnie „Wartość wymagana” w wierszu 6 Wypełnienie zmienia się zapis: „piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM w kolorze zielonym” na zapis: „piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM w kolorze zielonym lub czarnym”.

UWAGA! Aktualny wzór  załącznika - Karta techniczna produktu stanowi załącznik nr 1 do nn. modyfikacji

5. w załączniku nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża Roboty budowlane, w pkt2 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, ppkt 2.1. Roboty budowlane, lit b. Materiały (nawierzchnia z trawy syntetycznej o następujących parametrach):

a) skreśla się tekst: „ciężar całkowity min. 2800 g/m2”.

b) tekst: „wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM w kolorze zielonym” zastępuje się tekstem: „wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM w kolorze zielonym lub czarnym”;

6. w załączniku nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany pełnowymiarowego boiska piłkarskiego), w Opisie technicznym, w pkt III Rozwiązania techniczne, ppkt. 3 Nawierzchnia boiska:

a) skreśla się tekst: „ciężar całkowity min. 2800 g/m2”.

b) tekst: „wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM w kolorze zielonym” zastępuje się tekstem: „wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM w kolorze zielonym lub czarnym”;

Modyfikacja jest uzasadniona ponieważ jest pochodną obowiązku Zamawiającego dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Ponieważ Zamawiający wskazał  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Karta produktu dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej parametr - gęstość (ilość włókien na 1 m2) – min. 140 000, natomiast w specyfikacji wykonania  i odbioru robót budowlanych ten parametr jako - gęstość (ilość włókien na 1 m2) – min. 110 000  konieczne było jednolite określenie  wartości parametru jako „min.110 000”

Ponadto Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert zrezygnował z wymagań co do parametru trawy syntetycznej „ciężar całkowity” oraz dopuścił wypełnienie EPDM również w kolorze czarnym.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 06.03.2009 roku do godz. 9:00.

Kierownik Zamawiającego-

-Prezydent Miasta Radomia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MODYFIKACJI

Wzór załącznika nr 14  do oferty

…………………………………

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej

/należy wypełnić pod rygorem odrzucenia oferty /

Proponujemy nawierzchnię z trawy syntetycznej o nazwie: ……………………………………………………………………………………………produkowaną przez ……………………………………………………………………..

| Poz | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagana | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość włókna ( mm) | od 60 do 65 |  |
| 2 | Rodzaj włókna | monofil |  |
| 3 | Skład włókna | 100 % polietylen |  |
| 4 | Gęstość (ilość włókien na 1 m 2) | min. 110.000 |  |
| 5 | Ciężar włókna (DTEX) | min. 14.000 |  |
| 6 | Wypełnienie | piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM w kolorze zielonym lub czarnym (dopuszcza się materiał zarówno z produkcji pierwotnej jak i wtórnej) |  |

Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące technologii wykonania boiska ( wypełnić fakultatywnie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy