Radom, dnia 29.04.2009 r.

## In.III-3410/10/10/09

## OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 
ul. Skaryszewskiej-bocznej w Radomiu”.

Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania
- wyboru oferty, Gmina Miasta Radomia zawarła z Wykonawcą: Krzysztofem Prokopczyk Zakład Usługowy „PROMAR” Krzysztof Prokopczyk z siedzibą w Radomiu przy 
ul. Skaryszewskiej 6 umowę na wykonanie zamówienia o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Skaryszewskiej-bocznej w Radomiu”.

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz  montaż 1 kpl. przepompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym i sterowaniem w 
ul. Skaryszewskiej - bocznej w Radomiu.

Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje:

1) budowę wodociągu z rur PE100 PN10 o średnicy 110mm o długości l=292,00mb wraz z uzbrojeniem komunalnym;

- budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC ze ścianką litą zgodnie z PN-EN 1401 o średnicy 200 mm kl. „N” i łącznej długości l=268,50 mb.;

- budowę kanału sanitarnego tłocznego z rur PE100 PN10 o średnicy 90mm i łącznej długości l=141,00mb

- dostawa, montaż oraz sterowanie przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu i rozruchem – kpl.1;

- zasilenie energetyczne przepompowni ścieków;

6) budowę fragmentów przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC ze ścianką litą zgodnie z PN-EN 1401 o średnicy ø 160 mm kl. „N” i łącznej długości l=37,5 mb.(szt.10)

Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 3 ofert złożonych w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu; 
ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 242 do dnia: 15.04.2009 r., godz. 9:00.

Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ - spośród nie podlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (98,00 pkt , z czego 95,00 pkt za kryterium ceny, 3 pkt za kryterium okresu gwarancji jakości), a zaoferowana cena nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości: 205.631,00 złotych oraz udzielił gwarancji jakości na okres 5 lat.