Radom, dnia 03 kwietnia 2009 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/19/10/09

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy PSP nr 21, PG nr 8, PSP nr 15”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- w § 2 pkt 1.1 lit. a) dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna,

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

- Typ włókna: monofil

-  Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST.

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  i SST.”

- w § 2 pkt 1.1 lit. b) dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Budowę boiska wielofunkcyjnego  (koszykówka / siatkówka) o wymiarach zewnętrznych 19,1 x 32,1 m (arena boiska o wymiarach 15,1 x 28,1 m) o powierzchni całkowitej 613,11 m2.

Technologia układania nawierzchni  typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.”

- w § 2 pkt 1.2 lit. a) dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna,

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

- Typ włókna: monofil

-  Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej  i SST.

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  i SST.”

- w § 2 pkt 1.2 lit. b) dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Budowę boiska wielofunkcyjnego  (piłka ręczna) o wymiarach zewnętrznych 30,00 x 50,00 m (arena boiska o wymiarach 20,00 x 40,00 m) o powierzchni całkowitej 1500,00 m2.

Podbudowa boiska – adaptowano istniejące boisko asfaltowe do piłki ręcznej.

Technologia układania nawierzchni typu NATRYSK. Warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.”

- w § 2 pkt 1.3 lit. a) dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna,

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

- Typ włókna: monofil

-  Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST.

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  i SST.”

- w § 2 pkt 1.3 lit. b) dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Budowę boiska wielofunkcyjnego  (koszykówka / siatkówka) o wymiarach zewnętrznych

19,1 x 32,1 m (arena boiska o wymiarach 15,1 x 28,1 m) o powierzchni całkowitej 613,11 m2.

Technologia układania nawierzchni typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.”

- W § 10b „Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego”, punkt 1, dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ  Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

  - Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Załącznik nr 14- Karta techniczna produktu dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej (należy wypełnić załączony do SIWZ  formularz),

- Załącznik nr 16- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Załącznik nr 17- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Załącznik nr 18- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Załącznik nr 19- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Załącznik nr 20- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

  - Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- Załącznik nr 15- Karta techniczna produktu nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zaoferowanej przy zadaniu nr I, II i III (należy wypełnić załączony do SIWZ  formularz),

- Załącznik nr 21- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Załącznik nr 22- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Załącznik nr 23- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Załącznik nr 24- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

- w § 14 zastępuje się w pkt 11 ppkt b) klauzulę: „Nie otwierać przed 20.04.2009 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 28.04.2009 roku., godz. 915”

- w § 15 w pkt 1 lit. a) zmienia się termin składania ofert z „20.04.2009 roku do godz.  900” na „28.04.2009 roku do godz.  900”

- w § 15 pkt 2 lit. a) zmienia się termin otwarcia ofert z „20.04.2009 roku o godz. 915” na „28.04.2009 roku o godz.  915”

- w § 24 pkt 1.8 p.pkt 8) w miejscu zapisu „Karta techniczna produktu nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zaoferowanej przy zadaniu nr I i nr III” wprowadza się zapis „Karta techniczna produktu nawierzchni syntetycznej poliuretanowej zaoferowanej dla zadania nr I, II i III”

- w § 24 pkt 1.8 usuwa się p.pkt 9)

- w załączniku nr 14 do oferty – Karta techniczna Produktu dla zaoferowanej nawierzchni syntetycznej typu „sztuczna trawa”:

a) w kolumnie „Wartość wymagana” w wierszu 1 zmienia się zapis: „≥ 50 mm” na zapis: „≥ 60 mm”,

b) w kolumnie „Wartość wymagana” w wierszu 4 zmienia się zapis: „≥ 130.000” na zapis: „≥ 97.000”,

c) w kolumnie określenie parametru, jednostka, w wierszu 6 w miejsce słowa „wypełnienie” wprowadza się zapis „wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport”

d) w kolumnie „Wartość wymagana” w wierszu 6 zmienia się zapis „Piasek kwarcowy + granulat SBR” na zapis „np. piasek kwarcowy + granulat SBR lub  Piasek kwarcowy + granulat EPDM”

e) w kolumnie „Wartość wymagana” w wierszu 3 zmienia się zapis „100 % polietylen” na zapis „polietylen”.

UWAGA! Aktualny wzór  załącznika nr 14 do oferty- Karta techniczna produktu dla zaoferowanej nawierzchni syntetycznej typu „sztuczna trawa”  stanowi załącznik nr 1 do nn. modyfikacji

- w załączniku nr 15 do oferty zmienia się nagłówek, z:

„Karta techniczna Produktu dla zaoferowanej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na

ZADANIE NR 1 - PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej 5 w Radomiu

ZADANIE NR 3 - PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu”,

na:

„Karta techniczna Produktu dla zaoferowanej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na

ZADANIE NR 1 - PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej 5 w Radomiu

ZADANIE NR 2 - PG nr 8 przy ul. Piastowskiej 17 w Radomiu

ZADANIE NR 3 - PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu”

UWAGA! Aktualny wzór  załącznika nr 15 do oferty - Karta techniczna produktu dla zaoferowanej nawierzchni poliuretanowej stanowi załącznik nr 2 do nn. modyfikacji

- usuwa się dotychczasowy załącznik nr 16 do oferty,

- w załączniku do SIWZ – Dokumentacja projektowa (Projekt techniczny architektoniczno-budowlany budowy boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza „Moje Boisko Orlik 2012”- dotyczy zadania nr I PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej 5 w Radomiu), w Opisie technicznym, w pkt 11 Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne:

- ppkt 11.1.1 Charakterystyka nawierzchni – nawierzchnia poliuretanowa:

tekst „Wymagania techniczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej.

- Zgodność oferowanej nawierzchni z ormą PN-EN 14877 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport,

- Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

- Atest PZH oferowanej nawierzchni,

- Nawierzchnia układana na podkładzie stabilizacyjnym

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

zastępuje się tekstem:

„Wymagania techniczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej.

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

- ppkt 11.2.2 Charakterystyka nawierzchni – piłkarska trawa syntetyczna:

tekst „Wymagania techniczne dotyczące trawy syntetycznej.

- Zgodność oferowanej nawierzchni z normą PN-EN 15330-1 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe, np. Labosport

- Certyfikat FIFA (1 star lub 2 star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność oferowanego systemu nawierzchni w wymogami stawianymi przez FIFA,

- Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

- Atest PZH oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacja producenta oferowanej trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię

- Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO”

zastępuje się tekstem:

„Wymagania techniczne dotyczące trawy syntetycznej.

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”,

- ppkt 11.2.2 Konstrukcja nawierzchni boiska do piłki nożnej:

- tekst „wysokość włókna – min. 50 mm” zastępuje się tekstem „wysokość włókna – min. 60 mm”,

- tekst „gęstość (ilość włókien na 1 m2) – min. 130.000” zastępuje się tekstem „gęstość (ilość włókien na 1 m2) – min. 97.000”,

- tekst:”wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR” zastepuje się tekstem „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium                          np. Labosport”.

17. W załączniku do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Szczegółowe specyfikacje techniczne Nr.2/D, Szczegółowa specyfikacja techniczna 2/D. 05 dotyczy zadania nr I PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej 5 w Radomiu), w pkt 2 Materiały:

- ppkt. 2.2  Materiały na boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchni syntetycznej, dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

- ppkt. 2.3  Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

18. W załączniku do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Szczegółowe specyfikacje techniczne Nr.2/D, Szczegółowa specyfikacja techniczna 2/D. 05- dotyczy zadania nr I PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej 5 w Radomiu), w pkt 5 Wykonanie robót:

- ppkt. 5.1  Ogólne zasady wykonania robót, dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

1) Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki i siatkówki

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

2)  Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do piłki noznej

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

19. w załączniku do SIWZ – Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany – Adaptacja projektu typowego zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza „Moje Boisko Orlik 2012”- dot. zadania nr II – boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 8 przy ul. Piastowskiej 17 w Radomiu), w Opisie technicznym do adaptacji boisk projektu typowego, w pkt 7. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne:

- ppkt 7.1.1 Charakterystyka nawierzchni – nawierzchnia poliuretanowa:

dotąd obowiązujące zapisy „Wymagania techniczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej”

zastępuje się tekstem „Wymagania techniczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej”:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

2) ppkt.7.1.2. Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

dotąd obowiązujący tekst:

- Nawierzchnia winna być wykonana jako pojedyncza warstwa poliuretanowo-gumowa ,,in situ” – nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody o grubości minimum 13 mm,

- podbudowa wg projektu – część drogowa.

Zastępuje się tekstem:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna dla wody typu ,,NATRYSK”.

- ppkt 7.2.1. Charakterystyka nawierzchni – piłkarska trawa syntetyczna:

dotąd obowiązujący tekst „Wymagania techniczne dotyczące trawy syntetycznej” -

zastępuje się tekstem „Wymagania techniczne dotyczące trawy syntetycznej.

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”,

- ppkt 7.2.2 Konstrukcja nawierzchni boiska do piłki nożnej:

- tekst „wysokość włókna – min. 50 mm” zastępuje się tekstem „wysokość włókna – min. 60 mm”,

- tekst „gęstość (ilość włókien na 1 m2) – min. 130.000” zastępuje się tekstem „gęstość (ilość włókien na 1 m2) – min. 97.000”,

- tekst: ”wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR” zastępuje się tekstem „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport wypełnienie (np. piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR lub granulat EPDM)

20. W załączniku do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
(Szczegółowa specyfikacje techniczne Nr.2/D. Szczegółowa specyfikacja techniczna 2/D.07 dot. zadania nr II – boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 8 przy ul. Piastowskiej 17 w Radomiu), w pkt 2 Materiały:

- ppkt. 2.1  Materiały na boisko wielofunkcyjne (do koszykówki i siatkówki) z nawierzchni 
                    syntetycznej, dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna dla wody typu ,,NATRYSK”, 
    o parametrach:

- grubość nawierzchni – 13 mm, 10-11mm – mata gumowa układana 
                maszynowo na placu budowy, 2-3 mm – natrysk poliuretanowy,

- wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,7 MPa,

- wydłużenie względne przy zerwaniu – min. 50%,

- wytrzymałość na rozdzieranie – min. 100 N,

- przyczepność do podkładu mineralno-syntetycznego – min. 0,4 MPa.

- ppkt. 2.2. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej: -

nawierzchnia syntetyczna typu ,,sztuczna trawa”,

dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem:

Wymagane parametry techniczne:

- wysokość włókna min. 60 mm,

- rodzaj włókien – Monofil,

- skład włókna  - polietylen,

- gęstość (ilość włókien na 1m2) – min. 97 000,

- ciężar włókna (DTEX) – min. 11 000,

- wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport

(np. piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR lub granulat EPDM).

- ppkt. 5.4 Wykonanie robót. Wykonawca winien dołączyć następujące dokumenty: - 
              dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt  
              otrzymuje następujące brzmienie:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

- ppkt. 5.6  Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

21. W załączniku do SIWZ – Projekt – część drogowa zespołu boisk sportowych ,,ORLIK 2012” dot. zadania nr II – boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 8 przy ul. Piastowskiej 17 w Radomiu, w opisie technicznym w pkt. 5 – Konstrukcje nawierzchni, ppkt.- konstrukcja boiska wielofunkcyjnego, dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna dla wody typu ,,NATRYSK”, 
   grubość nawierzchni – 13 mm,

W ppkt. – NAWIERZCHNIA – wymagania, dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

W ppkt. - NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ – wymagania, dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

22. w załączniku do SIWZ – Dokumentacja projektowa (Projekt zagospodarowania terenu Zespołu Boisk Sportowych Orlik 2012 –dot. zadania III- budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu), w części opisowej na stronie 3 w dziale  „Boisko do gry w PIŁKĘ NOŻNĄ” w punkcie „NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ”:

- dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

Wymagania techniczne dotyczące trawy syntetycznej.

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”,

- w dziale  „Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKÓWKĘ I SIATKÓWKĘ” w punkcie NAWIERZCHNIA:

dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

„Wymagania techniczne dotyczące nawierzchni  poliuretanowej.

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej  wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”,

23. W załączniku do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Szczegółowe specyfikacje techniczne Nr.2/D, Szczegółowa specyfikacja techniczna 2/D. 05–dot. zadania III- budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu), w pkt 2 MATERIAŁY:

- ppkt. 2.2  Materiały na boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchni syntetycznej, dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

- ppkt. 2.3  Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

24. W załączniku do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Szczegółowe specyfikacje techniczne Nr.2/D, Szczegółowa specyfikacja techniczna 2/D. 05–dot. zadania III- budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu), w pkt 5 WYKONANIE ROBÓT:

- ppkt. 5.1  Ogólne zasady wykonania robót, dotąd obowiązujące zapisy zastępuje się n/w tekstem, a przedmiotowy punkt otrzymuje następujące brzmienie:

1) Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki i siatkówki

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

2)  Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

Modyfikacja uzasadniona jest koniecznością dostosowania opisu przedmiotu zamówienia oraz katalogu wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych, do zmodyfikowanych wytycznych, opublikowanych w ostatnim czasie przez  Ministerstwo Sportu.

Modyfikacja w zakresie przedłużenia termin składania ofert do dnia 28.04.2009 roku do godz. 9:00 (a w konsekwencji także przesunięcia terminu otwarcia ofert na dzień 28.04.2009r., godz. 9:15), jest zasadna, ponieważ w wyniku zmiany treści SIWZ wykonawcom należy przyznać dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach (art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Kierownik Zamawiającego-

- Prezydent Miasta Radomia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MODYFIKACJI

Wzór załącznika nr 14 do oferty

…………………………………

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

dla zaoferowanej nawierzchni syntetycznej typu „sztuczna trawa” na:

ZADANIE NR 1 - PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej 5 w Radomiu

ZADANIE NR 2 - PG nr 8 przy ul. Piastowskiej 17 w Radomiu

ZADANIE NR 3 - PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu

/należy wypełnić pod rygorem odrzucenia oferty /

Proponujemy nawierzchnię syntetyczną typu „sztuczna trawa” III generacji o nazwie:………………………………………………………………………… produkowaną przez ……………………………………………………………..

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagana | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość włókna ( mm) | ≥ 60 mm |  |
| 2 | Rodzaj włókna | monofil |  |
| 3 | Skład włókna | polietylen |  |
| 4 | Gęstość (ilość włókien na 1 m2) | ≥ 97.000 |  |
| 5 | Ciężar włókna (DTEX) | ≥ 11.000 |  |
| 6 | Wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport | Np. piasek kwarcowy + granulat SBR lub Piasek kwarcowy + granulat EPDM |  |

Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące technologii wykonania boiska (wypełnić fakultatywnie) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO MODYFIKACJI

Wzór załącznika nr 15 do oferty

…………………………………

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

dla zaoferowanej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na

ZADANIE NR 1 - PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej 5 w Radomiu

ZADANIE NR 2 - PG nr 8 przy ul. Piastowskiej 17 w Radomiu

ZADANIE NR 3 - PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu

/należy wypełnić pod rygorem odrzucenia oferty /

Proponujemy nawierzchnię syntetyczną poliuretanową o nazwie: ……………………………………………………………………………………………

produkowaną przez ……………………………………………………………………..

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagana | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita ( mm) | 13 mm |  |
| 2 | Przepuszczalność dla wody | Tak |  |
| 3 | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≥ 0,70 |  |
| 4 | Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) | ≥ 50 |  |
| 5 | Wytrzymałość na rozdzieranie [N] | ≥ 100 |  |
| 6 | Przyczepność do podkładu mineralno-syntetycznego gr.35 mm [MPa] | ≥ 0,40 |  |

Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące technologii wykonania boiska (wypełnić fakultatywnie) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….

/podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy /