Radom, dnia 21 kwietnia 2009 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/19/12/09

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu ‘Moje boisko – Orlik 2012’ przy PSP nr 21, PG nr 8, PSP nr 15”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dn. 09.03.2009r. następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

„Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

- Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie nawierzchni poliuretanowej o wydłużeniu względnym przy zerwaniu wynoszącym 53 ±. 5 (%). Nadmieniamy, iż oferowana przez nas nawierzchnia spełnia wszystkie pozostałe parametry wymagane dla Zamawiającego”

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

„W dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drenażu boisk przy PSP 15 niejasno określono jakiego rodzaju rurę zastosowano dla kolektora zbierającego. W części rysunkowej oraz przedmiarze robót sugeruje się rurę o średnicy 250 mm natomiast legenda tego samego rysunku oraz opis wskazuje rurę o średnicy 200 mm.”

Pytanie 1. Jakiej średnicy rurę zastosowano przy kolektorze zbierającym drenażu przy PSP nr 15 ?

„W przedmiarze robót drogowych dla PG nr 8 nie uwzględniono wywozu nadmiaru ziemi pochodzącej z wykopów (poz. 8 i 9). Żadna z pozycji również nie wskazuje na jakiekolwiek jej zagospodarowanie. Również opis techniczny nie ujmuje robót związanych z zagospodarowaniem nadmiaru ziemi oraz jej wywozu.

Pytanie 2. Czy w wycenie robót związanych z budową boiska przy PG nr 8 ma być uwzględniony wywóz nadmiaru ziemi oraz na jaką odległość ?

„W przedmiarze robót na budowę drenażu boisk przy PSP nr 21 na dnie wykopu zastosowano geowłókninę. Opis techniczny oraz część rysunkową warstwy z geowłókniny przy drenażu nie uwzględniają.

Pytanie 3. Czy w drenażu boisk przy PSP nr 21 na dnie wykopu zastosowano warstwę z geowłóknina?

„Dokumentacja projektowa niejasno określa jakiego rodzaju ogrodzenie zastosowano w projekcie wszystkich boisk. Część rysunkowa przedstawia standardowe ogrodzenie z siatki, natomiast przedmiar robót wskazuje do wyceny systemowe ogrodzenie panelowe”.

Pytanie 4. Jakiego rodzaju ogrodzenie zastosowano wokół boisk przy PSP nr 15, PG nr 8 oraz PSP nr 21. Proszę o podanie dokładnych parametrów.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad 1.

Zamawiający wymaga ściśle spełnienia parametrów nawierzchni boisk określonych w Kartach technicznych produktu stanowiących załączniki do oferty.

Ad 2.

Odp. na pytanie nr 1.

Na obiekcie przy PSP nr 15 przy kolektorze zbierającym drenażu zastosowano rurę o średnicy 250 mm.

Odp. na pytanie nr 2.

W wycenie robót związanych z budową boiska przy PG nr 8 nie należy uwzględniać wywozu ziemi. Nadmiar ziemi zgodnie z dokumentacją techniczną należy składować na istniejącym terenie.

Odp. Na pytanie nr 3.

Zgodnie z Projektem budowlanym przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drenażu odwadniającego Rysunek            nr IS-02-07 oraz przedmiarem robót na drenaż odwadniający płytę boiska sportowego i przyłącze kanalizacji deszczowej w wycenie przedmiotowego zamówienia należy ująć warstwę z geowłókniny.

Odp. Na pytanie nr 4.

Przy PSP nr 15 i PSP nr 21:

Zastosowano systemowe ogrodzenia panelowe, o parametrach:

Panele ogrodzeniowe

Ogrodzenie w formie kraty zgrzewanej (panelowe) o właściwościach mechanicznych i jakości potwierdzonej świadectwem jakości. Oczko 50 x 200mm, średnica drutu poziomego 5 mm, pionowego 4 mm. Kolor RAL 6005 – zielony. Panele ze słupkami łączone za pomocą rozwiązań systemowych.

Słupki

Słupki ogrodzeniowe z rury ocynkowanej profil zamknięty kwadratowy 60x80 mm. Słupki narożne i pośrednie są zamknięte u góry kapturkami z tworzywa sztucznego. Wysokość słupka h=4,00 m. Rozstaw co 2,50m.  Kolor RAL 6005 – zielony.

Przy PG nr 8:

Zastosowano ogrodzenie systemowe z:

- siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej PCV, krawędź oczka 35x35mm, gr.   
  2.2/3.4,

- słupy stalowe ogrodzenia śr. 60mm, ocynkowane, pokryte lakierem 
  poliestrowym, kolor RAL 6005, h=482 cm, rozstaw co 2500cm,

- słupy stalowe furtki śr. 70mm, ocynkowane, pokryte lakierem poliestrowym, 
   kolor RAL 6005, h=292cm,

- słupy stalowe bramy śr. 100mm, ocynkowane, pokryte lakierem poliestrowym 
  w kolorze RAL 6005, h=292cm,

Zgodnie z dokumentacją projektową –,, Architektura wraz z projektem zagospodarowania terenu”.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej