Gmina Miasta Radomia

Radom, dnia 19.05.2009 r.

## In.III-3410/25/13/09

## OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Andersena, Dębowej, Jagienki i  Powały oraz wodociągu w ul. Odrodzenia- bocznej”.

Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania
- wyboru oferty, Gmina Miasta Radomia zawarła z Wykonawcą: Maria Prokopczyk „MARBUD” z siedzibą w Radomiu przy ul. Gromadzkiej 5 m. 1 umowę na wykonanie zamówienia o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Andersena, Dębowej, Jagienki i  Powały oraz wodociągu w ul. Odrodzenia- bocznej”

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie:

Zadanie I   – kanalizacji sanitarnej w ulicy Andersena w Radomiu,

Zadanie II  – kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej w Radomiu,

Zadanie III – kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagienki i ulicy Powały w Radomiu,

Zadanie IV – wodociągu w ulicy Odrodzenia w Radomiu

Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie zadania nr I  o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersena” w zakresie:

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej :

- kanał sanitarny z rur PCW Ø200mm  SN 8 kanałowych kielichowych ze ścianką litą wg PN-EN 1401:1999 łączonych na uszczelkę gumową o łącznej długości 87,50mb. Wraz z uzbrojeniem;

Budowy – 4 szt. odcinków przyłączy sanitarnych z rur PCW  SN 8 kanałowych kielichowych ze ścianką litą wg PN-EN-1401 : 1999 łączonych na uszczelkę gumową Ø160mm, o łącznej długości 10,0mb.

Wykonanie zadania nr II o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej” w zakresie:

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej :

1)      kanał sanitarny z rur PCW Ø200mm  SN 8 kanałowych kielichowych ze ścianką litą wg PN-EN   1401:1999 łączonych na uszczelkę gumową o łącznej długości 112,00mb.wraz z uzbrojeniem, w tym:

a) odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz krawężników granitowych w pasie prowadzonych robót

Budowy – 4 szt. odcinków przyłączy sanitarnych z rur PCW SN 8 kanałowych kielichowych ze ścianką litą wg PN-EN-1401 : 1999 łączonych na uszczelkę gumową Ø160 mm, o łącznej długości 16,0 mb.

Wykonanie zadania nr III o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagienki i  
ul. Powały” w zakresie:

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1)     kanał sanitarny z rur PCW Ø200mm  SN 8 kanałowych kielichowych ze ścianką litą wg PN-EN 1401:1999 łączonych na uszczelkę gumową o łącznej długości 140,50mb.wraz z uzbrojeniem;

Budowy – 5 szt. odcinków przyłączy sanitarnych z rur PCW  SN 8 kanałowych kielichowych ze ścianką litą wg PN-EN-1401 : 1999 łączonych na uszczelkę gumową Ø160mm, o łącznej długości 16,0 mb.

Wykonanie zadania nr IV o nazwie „Budowa wodociągu w ul. Odrodzenia- bocznej” w zakresie:

Budowy wodociągu:

- Wodociąg z rur wodociągowych polietylenowych PE100 SDR 17 PN 10 Ø 160 mm x 9,5 mm o łącznej długości 316,4 mb wraz z uzbrojeniem, w tym :

a)  przejście pod istniejąca nawierzchnią ul. Odrodzenia technologią bez  rozbierania nawierzchni długości około 7,3 m ( metoda przecisku lub przewiertu rurą przeciskową stalową Ø 200 mm).

Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 2 ofert złożonych w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu; 
ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 242 do dnia: 07.05.2009 r., godz. 9:00.

Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ - spośród nie podlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (98,00 pkt , z czego 95,00 pkt za kryterium ceny, 3 pkt za kryterium okresu gwarancji jakości), a zaoferowana cena nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości: 226.800,00 złotych oraz udzielił gwarancji jakości na okres 5 lat.

Kierownik Zamawiającego

Prezydent Miasta Radomia