Gmina Miasta Radomia	                                                             Radom, dnia 21.10.2009 r.

Znak sprawy: In.III-3410/68/12/09

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół im. St. Staszica ul. 11 Listopada”.

Zamawiający tj. Gmina Miasta Radomia otrzymał w dniu 21 października 2009r – faksem następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie 1 brzmi następująco:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawcę oferującego trawę syntetyczną III generacji o następujących parametrach:

- wysokość włókna – min. 60 mm

- rodzaj włókna - monofil

- skład włókna – 100% polietylen

- gęstość (ilość włókien na 1 m2) – 154.000

- ciężar włókna (DTEX) – 11.000

- wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR w kolorze czarnym:

Zapytanie 2 brzmi następująco:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawcę oferującego trawę syntetyczną III generacji o następujących parametrach:

- wysokość włókna – min. 60 mm

- rodzaj włókna - monofil, włókna w kształcie łukowatym wzmocnione wtopionym rdzeniem

- skład włókna – 100% polietylen

- gęstość (ilość włókien na 1 m2) – 101.000

- ciężar włókna (DTEX) – 12.000

- wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR w kolorze czarnym:

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r Nr 223 , poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje :

Wymagania w zakresie dopuszczalnych podstawowych parametrów trawy syntetycznej III generacji Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia i są to :

- wysokość włókna – min. 60 mm, max. 65 mm

- rodzaj włókna - monofil

- skład włókna – 100% polietylen

- gęstość (ilość włókien na 1 m2) – min. 130.000

- ciężar włókna (DTEX) – min. 12.000

- wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy w kolorze zielonym lub czarnym: EPDM, SBR lub inny o takich samych lub wyższych parametrach użytkowych ( dopuszcza się materiał zarówno z produkcji pierwotnej jak i wtórnej )

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest stosować się do wyżej wymienionych wymagań.

Przewodniczący Komisji Przetargowej: