Radom, dnia      5  marca 2010 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/4/7/10

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,,Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 3 przy ul. Czarnoleskiej w Radomiu”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu, otrzymał w dniu 03 marca 2010 r. zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie brzmi następująco:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 3 przy ul. Czarnoleskiej w Radomiu”, znak sprawy : In.III-3410/4/3/10.

- 1. W Specyfikacji Technicznej Termomodernizacji ścian budynku Publicznego Gimnazjum nr 3 ul. Czarnoleska 10 w Radomiu w Pkt. 4.1,4.2,5.1,5.2,5.3,5.4,7 informacji ogólnych jako wyprawa tynkarska występuje tynk ,mineralny. W Projekcie technicznym dotyczącym termomodernizacji ścian w pkt. 10.1 jest tynk mineralny Ct 137/177 a w pkt. 11 tynk mineralny Ceresit CT 177. Natomiast w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Budowlanej w ustępie 4 Bezspoinowy System Dociepleń w pkt. 2 Materiały – na ścianach występuje również tynk akrylowy a na cokole tynk mozaikowy w pkt. 5 Wykonanie robot występuje również tynk akrylowy. W pkt. 2.1 SIWZ tynk akrylowy. W przedmiarach dotyczących robót termomodernizacyjnych ścian we wszystkich pozycjach występuje tynk akrylowy. Wyprawy akrylowej użyto również w ogłoszeniu o przetargu.

Proszę o podanie rodzajów wypraw tynkarskich na poszczególnych powierzchniach       ścianach, cokole itp. Czy maja to być tynki mineralne, akrylowe czy mozaikowe. Proszę o podanie czy tynki mają być białe czy barwione w masie.

- 2. W przedmiarze robót ilość robót dociepleniowych wynosi : poz.1 2361,18 m2, poz.2 948,27 m2, poz.4 333,46 m2,poz.5 42,83 m2,poz.6 238,84 m2, co daje łącznie 3986,03 m2. Natomiast wielkość przedmiaru dla robót malarskich to : poz.9 109,72 m2, i poz.10 2778,40 m2 co daje łącznie 2888.12 m2 tak wiec wychodzi na to iż około 1100 m2 powierzchni ścian nie jest malowana. Proszę o wyjaśnienie tego faktu. Proszę o podanie celu malowania ścian – czy ma ono na celu uzyskanie barw na elewacji (w przypadku tynków białych) czy też jedynie ich egalizację (w przypadku tynków barwionych w masie)?

- 3. Na podstawie przeprowadzonych przez nas oględzin budynku stwierdziliśmy iż przewidziany do docieplenia cokół wykonany z lastrika w wielu miejscach jest odparzony co uniemożliwia wykonanie na jego powierzchni prac termomodernizacyjnych.

Proszę o podanie sposobu reperacji cokołu i wielkości pomiaru.

- 4. Niektóre ściany w/w budynku są ocieplone metoda ciężką mokrą. Czy należy usunąć stare warstwy dociepleniowe (jeśli tak to proszę podać wielkość przedmiaru), czy też wykonać docieplenie metodą lekką mokrą na istniejących warstwach termoizolacyjnych bez ich usuwania?

- 5. W poz. 12 przedmiaru robót termomodernizacji ścian jest wykonanie dylatacji za pomocą uszczelnienia silikonem. Takie rozwiązanie jest mało trwałe, trudne do wykonania i mało estetyczne.

Czy nie warto lepiej użyć trwałych i specjalnie do tego celu przeznaczonych profili    dylatacyjnych?

- 6. Występują błędy w pozycjach przedmiaru termomodernizacji ścian : poz. 21 – suma częściowa dot. Segmentu B – brak podsumowania (błędnie zapisana formuła, która zamiast zwrócić wielkość obmiaru  zwraca „niezamkniety komentarz”), poz. 23 – suma częściowa dot. Segmentu B- brak podsumowania (błędnie zapisana formuła która zamiast zwrócić wielkość obmiaru zwraca „niezamkniety komentarz”), poz 24 – suma częściowa dot. segmentu E – brak podsumowania (błędnie zapisana formuła która zamiast zwrócić wielkość obmiaru zwraca „niepoprawny składnik”). Proszę o poprawienie przedmiarów.

- 7. W projekcie technicznym termomodernizacji stropodachów budynku szkoły w części opisowej w punkcie 4 – opis ogólny budynku na segmentach B i E jako konstrukcja dachu występują  płytki korytkowe i panwiowe ułożone bezpośrednio na dźwigarach. Na takim pokryciu nie można dokonywać mocowania płyt termoizolacyjnych za pomocą łączników mechanicznych jak to jest opisane pkt. 7.1.2 – sposób montażu i w poz. 6 przedmiaru stropodachu bo może to doprowadzić do zniszczenia konstrukcji dachu. Czy pominąć kołkowanie na w/w segmentach ?

- 8. W pkt. 7.1.2 – sposób montażu jako materiał termoizolacyjny użyta jest styropapa 
i płyty styropianowe zaś w przedmiarze jest to wełna mineralna. Proszę sprecyzować jaki materiał ma być użyty do docieplenia stropodachów.

- 9. W projekcie technicznym termomodernizacji stropodachów budynku szkoły w części opisowej w punkcie 6 – Analiza ocena stanu istniejącego do ocieplenia segmentu A, C, D przyjęto warstwę granulatu wełny mineralnej gr. 10 cm. Natomiast w przedmiarze dotyczącym termodernizacji stropodachów w poz. 22 grubość granulatu wynosi 15 cm. Proszę o podanie właściwej grubości warstwy termoizolacyjnej.

- 10. Na stronie internetowej nie zamieszczono projektu kolorystyki elewacji co uniemożliwia potencjalnym oferentom określenie powierzchni wykonania tynków i malowań w poszczególnych kolorach co znacznie utrudnia prawidłowa wycenę.  Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej w/w projektu.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad 1

Na wszystkich segmentach obiektu należy uwzględnić tynk mineralny biały, a cokoły pokryte będą tynkiem mozaikowym, zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Ad 2

Wielkość przedmiaru dla robot malarskich to: poz. 9- 109,72m2, poz. 10- 3543,85m2, co łącznie daje 3653,57m2- Zamawiający dokonuje w przedmiotowym zakresie modyfikacji przedmiaru.

Ad 3

Zamawiający nie widzi potrzeby reperacji cokołu. Ewentualne drobne reperacje należy uwzględnić w cenie oferty.

Ad 4

Na istniejących warstwach należy wykonać ocieplenie metodą lekko-mokrą zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Ad 5

Dylatację należy wykonywać kitem trwale plastycznym, zgodnie z pkt 12 przedmiaru.

Ad 6

Zamawiający informuje, iż w przedmiarze termomodernizacja ścian, prawidłowe są poniższe jednostki obmiarowe:

- w poz. 21 segmentu B, powinno być 107,45m2, łącznie dla całej pozycji 261,32m2.

- w poz. 23 segmentu B, powinno być 107,45 m2, łącznie dla całej pozycji- 261,32m2

- w poz. 24 segmentu E, powinno być 499,77m2, co daje ogólną wartość 5330,00m2.

Zamawiający dokonuje w przedmiotowym zakresie modyfikacji przedmiaru.

Ad 7

W narożach i krawędziach brzegowych należy zastosować płyty z wełny mineralnej dachowej, w pozostałej części Zamawiający dopuszcza przyklejanie wełny mineralnej do podłoża (zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym- cześć opisowa, pkt 7.1.5).

Ad 8

Do docieplenia stropodachów należy zastosować płyty z wełny mineralnej dachowej (zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym- cześć opisowa, pkt 7.1).

Ad 9

W celu docieplenia stropodachów należy zastosować odpowiednio wełnę mineralną gr. 15 cm, oraz granulat gr. 15 cm- Zamawiający dokonuje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.

Ad 10

Zamawiający dodaje załącznik „Kolorystyka” do projektu budowlano-wykonawczego.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1) w § 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” zastępuje się w pkt 12 ppkt b) klauzulę: „Nie otwierać przed 10.03.2010 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 15.03.2010 roku., godz. 945”

2)  w § 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

a) w pkt 1 w ppkt a) zmienia się termin składania ofert z „10.03.2010 roku do godz. 900 ” na „15.03.2010 roku do godz.  930”.

b) w pkt 2 w ppkt a) zmienia się termin otwarcia ofert z „10.03.2010 roku o godz. 915” na „15.03.2010 roku o godz.  945”.

3) Zamawiający w przedmiarze dla robot malarskich zmienia w poz. 10 ilość m2, aktualnie obowiązuje wielkość: 3543,85m2.

4) W przedmiarze termomodernizacja ścian, Zamawiający wprowadza następujące jednostki obmiarowe:

- w poz. 21 segmentu B- 107,45m2, łącznie dla całej pozycji 261,32m2.

- w poz. 23 segmentu B- 107,45 m2, łącznie dla całej poz.- 261,32m2

- w poz. 24 segmentu E- 499,77m2, co daje ogólną wartość 5330,00m2.

5) W pkt 6 części opisowej projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji stropodachó Zamawiający w miejsce zapisu „ocieplenie stropodachu warstwą granulatu wełny mineralnej 10 cm segment A, C, D” wprowadza zapis „ocieplenie stropodachu warstwą granulatu wełny mineralnej 15 cm segment A, C, D”, a w miejsce „ocieplenie stropodachu warstwą płyt wełny mineralnej 10 cm segment B, E” wprowadza zapis „ocieplenie stropodachu warstwą płyt wełny mineralnej 15 cm segment B, E”.

Modyfikacja jest uzasadniona ponieważ jest pochodną obowiązku Zamawiającego dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (dokumentacja dot. robót budowlanych, oraz przedmiar, zawierały  nieścisłości, a ponadto Zamawiający nie zamieścił w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej załącznik „Kolorystyka” do  projektu budowlano-wykonawczego, który to załącznik był dostępny jedynie w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego).

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 15.03.2010 roku do godz. 9:30, ponieważ w wyniku modyfikacji treści SIWZ wykonawcom należy zapewnić dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach (art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Kierownik Zamawiającego-

- Prezydent Miasta Radomia