Radom, dnia 7 kwietnia 2010 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III-3410/5/9/10

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Termomodernizacja budynku PSP nr 3 i VIII L.O. przy ul. Sobieskiego w Radomiu”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dn. 02.04.2010r. zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie brzmi następująco:

„W wyniku zapoznania się z dokumentami przetargowymi i dokonania wizji lokalnej przedmiotowego budynku naszym zdaniem dokumenty te posiadają pewne nieścisłości a to:

- Wykopy pod docieplenie fundamentów są w przedmiarze policzone o szerokości 0,50 m i o głębokości 1,50 m. Zgodnie z warunkami technicznymi i opisem do KNR wykop powinien mieć szerokość; w przypadku izolacji ścian co najmniej 0,60 m. Przeto szerokość wykopu na dole wina mieć 0,12 + 0,60 = 0,72 m. Wykop o tej głębokości i kategorii gruntu III winien być wykonany za skarpa o nachyleniu 1:0,6, czyli u góry wykop winien mieć szerokość 1.62 m. Wykopy płytsze 0,5 i 1,0 m winny mieć szerokość 0,72 m. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

- Docieplenie fundamentu styrodurem gr 12 cm spowoduje, że cześć gruntu nie będzie mogła być zużyta do zasypania wykopu jak to przyjęto w przedmiarze. Prosimy o informacje co z nadmiarem gruntu zrobić. Prosimy o ewentualna korektę przedmiaru robót.

- Rozczłonkowany rzut i różne wysokości budynków wymagają wykonania dylacji miedzy budynkami i na budynkach. Należy to przenieść na docieplenie. W dokumentacji nie uwzględniono tego. Prosimy o usunięcie tej nieścisłości i wprowadzenie tego do dokumentacji i przedmiaru.

- Rysunki kolorystyki zawierają symbole farb. Prosimy o podanie wg jakiego komornika/ firma/ są te symbole

- Na segmentach A, B, C, E, pomierzono parapety i stwierdzono, że wystają za lico muru około 13-16 cm. Aby zachować odpowiednią szerokość 4-5 cm szerokości okapu należy wymienić parapety na nowe o odpowiedniej szerokości co nie jest ujęte w przedmiarze. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

- Pomierzono ościeża / po murze/ i stwierdzono, że szerokość ich wynosi około 13-17 cm.   Zgodnie z opisem do KNR szerokość docieplenia winna być liczona po powierzchni tynku docieplenia, czyli około 28 cm. Natomiast w przedmiarze przyjęto wymiar 15 cm. Uwzględniając powyższą zasadę należy do wszystkich wymiarów ścian zakończonych narożnikiem wypukłym dodać grubość styropianu czyli 13 cm na każdy narożnik. Prosimy o korektę.

- Podejścia pod rury spustowe na segmencie F przylegają do ściany. Prosimy o podanie rozwiązania jak prowadzić rury po wykonaniu docieplenia.

W oknach piwnicznych zaprojektowano parapety z płytek 20x20 cm. Natomiast docieplenie i ościeże maja sumaryczny wymiar 24 cm. Proszę o podanie rozwiązania tego problemu i o ewentualna zmianę przedmiaru.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad 1

We wszystkich segmentach ilość wykopów przewidziana do wykonania jest prawidłowa i nie ulega zmianie.

Ad 2

Nadmiar gruntu pozostały po zasypaniu fundamentów należy ująć w pozycjach –,,wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość do 10 km.”.

Ad 3

W opracowanej dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji ścian nie jest wymagana dylatacja ścian.

Ad 4

Zamawiający w tym zakresie dokonał modyfikacji treści SIWZ.

Ad 5

Zamawiający w tym zakresie dokonał modyfikacji treści SIWZ.

Ad 6

Z dokumentacji projektowej wynika, że należy wykonać tynk na całej powierzchni, wobec powyższego należy wykonać tynk na całym ościeżu, czyli 28 cm.

Ad 7

Po wykonaniu docieplenia rury spustowe należy poprowadzić w tych samych miejscach, uwzględniając konieczność odsunięcia od ściany o grubość wykonanego docieplenia.

Ad 8

Dopuszcza się zastosowanie innego wymiaru płytek. Wykonawca może zastosować płytki o wymiarach odpowiednich do szerokości ościeży.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- w § 3 „Opis przedmiotu zamówienia”, w pkt 2.1. dodaje się zastrzeżenie:

„UWAGA:

- Symbole farb, dot. kolorystyki elewacji, wskazane w dokumentacji projektowej, odnoszą się do wzornika kolorów systemu „Terranowa” i odpowiadają w systemie kolorów NCS odpowiednio:

„Terranowa” 235 B - NCS S 3040-G60Y,

„Terranowa” 410 A - NCS S 1080-Y70R,

„Terranowa” 400 C - NCS S 1030-Y40R,

„Terranowa” 32 - NCS S 4040-Y70R.

Wykonawca obowiązany jest wykonać kolorystykę elewacji uwzględniając symbole kolorów w systemie NCS (wskazane w dokumentacji symbole farb w systemie „Terranowa” są jedynie przykładowe).

- Wykonawca obowiązany jest wymienić wszystkie podokienniki na nowe, o szerokości odpowiedniej do wymiaru ościeża i zgodne z obowiązującymi normami (okap podokiennika min. 4 cm. od lica ściany,  w pozycji przedmiaru dotyczącej wymiany podokienników, należy we wszystkich segmentach przyjąć 100%).”

- w § 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” zastępuje się w pkt 12 lit. b) klauzulę: „Nie otwierać przed 09.04.2010 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 16.04.2009 roku., godz. 915”

- w § 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

a) w pkt 1 w lit. a) zmienia się termin składania ofert z „09.04.2010 roku do godz.  900” na „16.04.2010 roku do godz.  900”

b) w pkt 2 w lit. a) zmienia się termin otwarcia ofert z „09.04.2010 roku o godz. 915” na „16.04.2010 roku o godz.  915”

Modyfikacja jest uzasadniona, ponieważ jest pochodną obowiązku Zamawiającego dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (załączone do SIWZ dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, nie zawierały wszystkich wymaganych do sporządzenia oferty informacji i wymagały w tym zakresie uzupełnienia).

Modyfikacja w zakresie przedłużenia termin składania ofert do dnia 16.04.2010 roku do godz. 9:00, jest zasadna, ponieważ w wyniku zmiany treści SIWZ oraz udzielonych wyjaśnień  wykonawcom należy przyznać dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i terminu składania ofert).

Kierownik Zamawiającego-

-Prezydent Miasta Radomia