Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla postępowania o nazwie: „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu 
pn. „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka 
i im. T. Kościuszki w Radomiu”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 3 szt. jednostronnych tablic informacyjnych wraz z konstrukcjami stalowymi przeznaczonymi do zamocowania w gruncie dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i im. T. Kościuszki w Radomiu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, tj. realizacja następujących zadań:

- zadanie nr 1: dostawa i montaż w miejscu uzgodnionych z Zamawiającym 1 szt. jednostronnej tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją stalową przeznaczoną do zamocowania w gruncie dla parku Stary Ogród,

- zadanie nr 2: dostawa i montaż w miejscu uzgodnionych z Zamawiającym 1 szt. jednostronnej tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją stalową przeznaczoną do zamocowania w gruncie dla parku Leśniczówka,

- zadanie nr 3: dostawa i montaż w miejscu uzgodnionych z Zamawiającym 1 szt. jednostronnej tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją stalową przeznaczoną do zamocowania w gruncie dla Parku im. T. Kościuszki.

Tablica informacyjna powinna spełniać następujące warunki:

- wymiary: 2,0 m (szerokość) x 1,5 m (wysokość);

- materiał: blacha ocynkowana o grubości min. 0,7-0,8 mm,

- układ tablicy informacyjnej:

- obszar nagłówka (25% całkowitej powierzchni tablicy), w którym należy umieścić:

- logotyp RPO WM

- logotyp marki Mazowsze

- logo Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska oraz ze wskazaniem na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

- hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza

- środek tablicy (50% całkowitej powierzchni tablicy), w którym należy umieścić:

- tytuł projektu:

„Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: Stary Ogród, Leśniczówka i im. T. Kościuszki w Radomiu”

- informację o poziomie dofinansowania z EFRR:

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

- nazwę beneficjenta:

Beneficjent: Gmina Miasta Radomia

- stopka tablicy (25% całkowitej powierzchni tablicy), w którym należy umieścić informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu:

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

  - kolor tablicy biały, oznaczenia na tablicy pełnokolorowe,

  - nadruk odporny na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV poprzez zabezpieczenie laminatem UV.

Tablicę informacyjną należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi dla Beneficjentów 
w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” (dokument do pobrania na stronie internetowej www.rpo.mazowia.eu, w zakładce: promocja/identyfikacja projektu). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt tablicy informacyjnej do akceptacji Zamawiającego.

Konstrukcja tablicy informacyjnej powinna spełniać następujące warunki:

- elementy konstrukcji wykonane z kształtowników stalowych zamkniętych o wymiarach min. 80x80 mm, grubość ścianki min. 2,5 mm; wszystkie zastosowane elementy muszą zostać zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo,

- minimalna wysokość mocowania tablicy - od podłoża do dolnej krawędzi tablicy: 2 m.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt konstrukcji tablicy informacyjnej do akceptacji Zamawiającego.