# PROGRAM

# FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ

w parku im.T.Kościuszki w Radomiu

ADRES  PRZEDSIĘWZIĘCIA:

PARK im.TADEUSZA KOŚCIUSZKI

DZIAŁKI NR EW. 24/4

INWESTOR:

GMINA MIASTA RADOMIA

UL. JANA KILIŃSKIEGO 30

26-600 RADOM

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

RADOM, WRZESIEŃ 2015 R.

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu –

1.1.2 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.1.4 Koncepcja obiektu muszli koncertowej wraz z jej przykładową wizualizacją

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

1.2.2 Wymagania dotyczące architektury

1.2.3 Wymagania dotyczące instalacji

1.2.4 Wymagania dotyczące wyposażenia widowni

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów

2.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2.3 Przepisy prawne normy związane

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania

2.5 Dokumentacja fotograficzna terenu lokalizacji muszli koncertowej

3.ZAŁĄCZNIKI

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zakres prac składający się na przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej-kosztorysowej oraz budowę „pod klucz” obiektu muszli koncertowej na terenie zabytkowego parku miejskiego im.Tadeusza Kościuszki w Radomiu  , a  w szczególności:

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy muszli koncertowej i zagospodarowania terenu .

- Kompleksowa budowa „pod klucz” nowego obiektu muszli koncertowej .

- Kompleksowe wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych ( oświetleniowych , nagłaśniających i monitoringu w zakresie ochrony nowej muszli koncertowej  )  wraz z koniecznym przyłączem energetycznym .

- Wykonanie zagospodarowania terenu zewnętrznego obejmujące  :

- przeniesienie na nowe miejsce w obrębie parku ( wskazane przez inwestora) 3 kpl. zestawów stolików do gry w szachy i karty wraz z siedziskami

- utwardzenie terenu – widowni i połączenie go z istniejącą siecią alejek parkowych, Teren przewidziany do utwardzenia nawierzchnią żwirową wskazany w załączonej koncepcji lokalizacji muszli koncertowej.

- uzupełnienie i odtworzenie przyległej zieleni parkowej zgodnie z warunkami określonymi w projekcie części dot. zagospodarowania terenu .

- dostawa i montaż 50szt ławek i 4szt koszy na śmiecie

    - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Dane obiektu

-wymiary muszli w rzucie ok.12 x 8 m , wysokośc ok.6-7m

-powierzchnia zabudowy muszli  ok.78,00m2

-kubatura obiektu ok.380,00m2

-pomieszczenie techniczne przyległe do sceny,  o wym ok. 3x3m , z wejściem od strony sceny ( nie należy uwzględniać wejścia i schodów do w/w pomieszczenia od tyłu muszli)  .

-poziom posadzki sceny +/-0,00 = ok.171,40 tj. ok. 70-80 cm powyżej otaczającego gruntu .

- Konstrukcja sceny – płyta sceny żelbetowa wylewana. Posadzka sceny z desek dedykowanych do nawierzchni tarasowych impregnowanych ciśnieniowo i pomalowanych w kolorystyce uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

- Scena( podłoga) cofnięta o ok. 2m od maksymalnego wysięgu dachu (od najdalej wysuniętego w poziomie punktu  dachu )

- Ściany sceny i pom. technicznego – żelbetowe wylewane lub murowane, na ławie fundamentowej żelbetowej , wylewanej , zbrojonej stalą.

- Elewacja zewnętrzna ściany sceny i pom. technicznego  wykończona płytami z kamienia naturalnego np. piaskowca lub innego trwałego i estetycznego materiału zaakceptowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .

- Wewnętrzna strona ściany sceny w 75% wykończona materiałem o odpowiednich walorach akustycznych tj. dyfuzorem akustycznym binarnym

- Konstrukcja podstawowa zadaszenia – dźwigary łukowe z drewna klejonego , fundamenty wylewane monolityczne .

Konstrukcja dachu płatwie z drewna impregnowanego w kolorze dźwigarów , pokrycie np. poliwęglanem matowym wysokiej jakości ( odporności na uderzenia , łatwość w  utrzymaniu odpowiedniej czystości ) w odcieniu zieleni lub brązu , w ramach aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze drewna( brąz) , alternatywnie szkło bezpieczne lub inne trwałe pokrycie charakteryzujące się dużymi walorami estetycznymi , użytkowymi i akustycznymi.

Zamawiający dopuszcza inne materiały zastosowane na konstrukcje wg. wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod warunkiem uzyskania jego zgody .

Konstrukcja zadaszenia winna wystawać poza linię frontową sceny ok. 2m. Na froncie konstrukcja sceny winna być zabezpieczona listwą maskującą ( typu rent o szerokości ok.40cm) , większą od szerokości frontowej konstrukcji zadaszenia ( konieczność zasłonięcia przewidzianych  do zamontowania urządzeń świetlnych) .

- Od spodu zadaszenia zamontować na długości trzech dźwigarów ( 2 skrajne i 1 środkowy) rurę aluminiową śr.50mm do zawieszania oświetlenia podstawowego i „efektowego” sceny

- w ścianie zewnętrznej pomieszczenia technicznego przewidzieć rewizje – okienko do przeprowadzenia kabli .

- Schody na scenę – wylewane żelbetowe , obłożone płytami z kamienia naturalnego impregnowanego np. piaskowca lub innego trwałego i estetycznego materiału zaakceptowanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

-Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej , obróbki blacharskie i inne z blachy powlekanej

- Po obu stronach sceny należy wykonać dwa podesty do ustawienia urządzeń nagłaśniających , o wym ok.2x2 m i wysokości ok.80cm tj. do poziomu sceny , w konstrukcji żelbetowej wylewanej .

- Odprowadzenie wód opadowych na teren przyległej zieleni  ,

Zagospodarowanie terenu:

-Teren przed sceną utwardzony nawierzchnią żwirową ze spadkiem w kierunku terenów urządzonej zieleni

- Dojazd do obiektu muszli dla celów budowy poprzez istniejące alejki o nawierzchni z płyt i kostki granitowej od strony  z ul. Słowackiego

Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje elektryczne :

a)oświetlenia podstawowego  220 V i 380 V,

b) iluminacja świetlna elewacji obiektu muszli

c) oświetlenia efektowego i nagłośnienia

- 3 x po ok. 5 gniazd hermetycznych 230V

-  3 x po ok.5 gniazd DMX

zamontowane  na długości trzech dźwigarów  ( dwóch skrajnych i jednym środkowym)

- min 2 szafki hermetyczne zlokalizowane wewnątrz muszli (po bokach) przy podłodze , każda zawierająca : 2 gniazda 230V , gniazdo DMX , 4 gniazda głośnikowe , 2 gniazda głośnikowe mikrofonowe symetryczne

- na tylnej ścianie sceny  jedna szafka hermetyczna z trzema gniazdami 230V (każde gniazdo na innej fazie )

- 1 gniazdo siłowe 380V w pomieszczeniu technicznym

Instalacje głośnikowe i instalacje DMX należy zlokalizować w oddzielnej szafce i zakończyć gniazdami.

Na każdy obwód należy zapewnić osobne zabezpieczenie bezpiecznikowe i wyłącznik.

Szafkę bezpiecznikowa usytuować w pomieszczeniu technicznym .

Wzdłuż skrajnej krawędzi podłogi sceny w odległości ok.10cm  zamontować listwy zasłaniające ( maskujące)  kable rozkładane w czasie organizacji imprez w muszli..

Instalacja monitoringu zewnętrznego  z wyposażeniem

Zastosowany  system monitoringu  musi bezwzględnie współpracować z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego z siedzibą przy ul.Moniuszki 9 w Radomiu .  Zastosowany osprzęt nie może zaburzać pracy i współgrać z całym  istniejącym systemem monitoringu miejskiego .  Musi być zachowana ciągłość działania całego systemu monitoringu miejskiego .

Wyposażenie instalacji monitoringu zewnętrznego dla potrzeb muszli koncertowej  ;

a)Słup – 3 szt. we wskazanych miejscach (słupy wraz z fundamentami)

Dane techniczne.

H- 5 00 cm

H1-100 cm

h- 120 cm

¢ d-10 cm

De-220 X220 cm – rozstaw śrub  M-20

Dedykowany słup metalowy do montażu kamery wraz z obudową oraz radia i anteny

Do słupów musi być doprowadzone napięcie 230V z tablicy zamontowanej na obiekcie muszli . Każdy słup wyposażony w wysięgnik o długości min. 80 cm do powieszenia kamery wraz z uchwytem do powieszenia radia do transmisji sygnału oraz oświetlenia halogenowego  obiektu muszli .

b)Kamera kolorowa szybkoobrotowa – szt. 3 będzie pracować w systemie bezprzewodowym o parametrach nie mniejszych niż:

- przetwornik: CCD 1/4” HAD, system PAL,

- zoom optyczny: ogniskowa nie większa niż 3,5mm do co najmniej 119mm,

- migawka 1/30000s-1,5 s

- czułość: (przy 30 IRE ) bez włączonych dodatkowych funkcji nie gorsza niż: 0,5 lx (tryb 	dzienny), 0,08 lx (tryb nocny monochromatyczny),

- zoom optyczny 35x

- rozszerzony zakres dynamiki (WDR),

- zmienna prędkość obrotu,

- detekcja ruchu, automatyczne śledzenie, elektroniczna stabilizacja obrazu,

- obsługa tras patrolowych, masek prywatności,

- prędkość przechodzenia do położenia pan/tilt powyżej 400 st/s

- menu konfiguracji w oprogramowaniu zarządzającym w języku polskim lub angielskim,

- 2 niezależnie konfigurowane strumienie sieciowe H.264 (MPEG4 part. 10) generowane przez zintegrowany z kamerą koder, 1 strumień MJPEG,

- wbudowane złącze dla karty SD/SDHC,

- kontrola pasma (VBR/CBR),

- poklatkowość 25 kl/s dla PAL,

- wbudowane złącze Ethernet RJ45,

- wsparcie dla IPv6,

- wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa IP (filtrowanie adresów, 802.1x)

- przystosowanie do pracy w temperaturach w zakresie -400C  do co najmniej 500C,

- obudowa wandaloodporna,

- spełnia wymagania normy IP66 lub IP67

- współpraca i kompatybilność z oprogramowaniem, używanym przez monitoring miejski

- niezbędna  licencja do zastosowanych kamer, kompatybilnych z istniejącym systemem monitoringu miejskiego. Nowe kamery będą zainstalowane i podłączone do istniejących stanowisk monitoringu miejskiego .

c)Oprogramowanie – o parametrach nie mniejszych   niż:

- wersja oprogramowania posiadająca możliwość obsługi do 100 kamer,

- możliwość rozbudowy o system LPR,

- możliwość rozbudowy o moduł kontroli dostępu,

- pełna współpraca z posiadanymi przez UM Radom kamerami i urządzeniami służącymi do podglądu obrazu z kamer i sterowania,

- możliwość zapisu na serwerze centralnym i macierzach IDE, SCSI, iSCSI, RAID, NAS, SAN,

- obsługa standardu ONVIF,

- wsparcie urządzeń produkowanych przez 40 producentów,

- w pełni konfigurowalny interfejs użytkownika,

- możliwość wyświetlania obrazu z 16 kamer na 1 monitorze,

- nagrywanie alarmów pre-/post-,

- możliwość kontrolowania innych stacji operatora w sieci,

- multistreeming, maksymalnie 6 strumieni na kamerę,

- obsługiwana kompresja video: H.264, MPEG-4, MPED-2, MJPEG, Wavelet, JPEG2000,

- standaryzowany QCIF dla  formatów 4CIF, non-CIF, megapikselowych i HD,

- zarządzanie pasmem od 8Kbps do 20Mbps na kamerę,

- wsparcie dla multicastingu,

- transmisja dźwięku z i do kamery w czasie rzeczywistym,

- wspierane protokoły dźwiękowe G.711, G.723, GSM,

- synchroniczne odtwarzanie audio i video,

- eksport zapisanego materiału w formacie G64, AVI, ASF,

- możliwość zapisu i wydruku migawki video,

- interaktywne mapy do kontroli systemu,

- okres przechowywania archiwum konfigurowalny dla każdej kamery,

- wsparcie 74 protokołów PTZ,

- wsparcie dla DVR, klawiatur i przełączników matrycowych,

- możliwość nagrania obrazu z tej samej kamery w różnych jakościach multi-stream,

- programowalne harmonogramy kopii zapasowych,

d). Antena - Radio do przesyłu sygnału - 8 sztuk

Dane  techniczne:

- Wzmocnienie [dBi]   23dBi
   - Zakres pracy [GHz]   5,5 – 6,2 GHz
   - Polaryzacja   dual pionowa/pozioma
   - Tłumienie wsteczne [dB]   >35dB
   - Kąt promieniowania w pł. pionowej [°]   9°
   - Kąt promieniowania w pł. poziomej [°]   9°
   - VSWR   <1,5
   - Impedancja [Ω]   50Ω
   - Kształt   kwadrat
   - Obudowa   pokrywa PS z filtrem UV
   - Klasa szczelności IP   IP66
   - Płyta ekranująca   aluminium
   - Odporność na wiatr [km/h]   160 km/h
   - Uchwyt   kątowy
   - Złącze zewnętrzne   U.FL / MMCX
   - Wymiary [DxSxW] [cm]   24 x 24 x 8 cm (5-pak 71x40x36)
   - Waga [kg]   2,8 kg (5-pak 14 kg)
   - Izolacja pomiędzy portami H i V   > 43 dB

Skład zestawu 
- 1 x antena 5GHz 23dBi dual + obudowa
- 1 x RB911G-5HPnD,
- 1 x solidny i funkcjonalny uchwyt regulowany projektu,
- 1 x cybant masztowy 52 mm,
- 1 x zasilacz 24V/PoE adapter/1GB
- 1 x mufa, PG-16 lub WP LTw do wyboru

Ważniejsze parametry RB911G-5HPnD
CPU: Atheros AR9342 600MHz CPU
   - Pamięć RAM: 32MB DDR wbudowanej pamięci
   - Ethernet: 1x Gigabit port z Auto-MDI/X
   - Wireless: Wbudowana antena 5GHz AR9283 802.11a/n, 2x gniazdo MMC
Inne: reset, beeper, signal and status LEDs
Opcje zasilania: PoE: 8-30V DC lub Power jack: 8-30V DC
Pobór mocy: 11W przy 24V
Licencja Level3
   » Temperatura pracy: -30°C ... +65°C
   » Wymiary/Waga: 105x105mm, 67 gram

e)Skrzynki teletechniczne:

Na każdym z punktów kamerowych oraz punkcie pośrednim na Restauracji Parkowa muszą być zamontowane skrzynki teletechniczne wraz z ups-ami podtrzymującymi zasilanie  – w sumie 4 szt.  (4 ups-y o mocy nie mniejszej niż 500 VA), zestawy bezpieczników,4 rozdzielnie, listwy, elementy montażowe  skrzyń x4,+Okablowanie oraz materiały instalacyjne.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza korekty niektórych parametrów urządzeń monitoringu pod warunkiem zachowania kompatybilności z istniejącym systemem miejskiego monitoringu i zachowaniem odpowiedniej jakości jego funkcjonowania . wykonawca w ramach zamówienia dokona również uruchomienia i sprawdzenia jego funkcjonowania w porozumieniu ze służbami miejskimi obsługującymi obecny system miejski .

Długość przyłączy dla obiektu muszli i :

- zasilanie elektryczne WLZ ok. 48 mb, zgodnie z warunkami podłączenia  wydanymi Rejon Energetyczny

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaleca wg uznania wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej                w terenie przewidzianym do realizacji obiektu muszli koncertowej ( wizja nie jest obowiązkowa) .

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy oraz warunki Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

„Muszla Koncertowa ” pełnić będzie funkcję miejsca organizacji koncertów , plenerowych imprez , seansów filmowych itp. organizowanych w centrum miasta .

Muszla koncertowa wypełni lukę związaną z uprawianiem wysokiej kultury w centrum miasta a jednocześnie obiekt będzie miejscem promocji lokalnych artystów . Może być wykorzystywana przez  zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej.

Wypełni ofertę kulturalna i rozrywkową miasta , podniesie atrakcyjnośc parku , przyciągnie jeszcze większą niż dotychczas liczbę osób korzystających z atrakcji parkowych .

Lokalizację zaplanowano na terenie parku miejskiego w pobliżu  usytuowania dawnej muszli koncertowej która w latach 60-tych uległa spaleniu.

1.1.4  Koncepcja obiektu muszli koncertowej wraz z jej przykładowa wizualizacją

Przykładowy widok muszli od frontu

Przykladowy widok muszli z boku .

Przykładowy widok muszli z góry

Przykładowa wizualizacja muszli koncertowej

Przykładowa wizualizacja muszli koncertowej

Dla proponowanych parametrów podanych „ok.” przyjmuje się tolerancje +/_ 10% przy zachowaniu warunków wynikających z decyzji administracyjnych .

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

a) projektowany budynek należy usytuować zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która stanowi załącznik do niniejszego programu,

b) należy uwzględnić zagospodarowanie otaczającego terenu,

c) należy wykonać nawierzchnie utwardzona żwirową na terenie przewidzianym pod widownie ( pod ustawienie ławek na potrzeby  organizowanych imprez) . Zapewnić dojazd do sceny i widowni dla pojazdów ze sprzętem np.muzycznym  .

d) należy zamontować elementy małej architektury: ławki typu parkowego bez oparcia – ok. 50 szt oraz kosze na śmieci (z daszkiem) – szt.4,

e) należy zagospodarować tereny zielone przyległe do obiektu muszli koncertowej  w postaci uzupełnienia  trawników jeżeli ulegną częściowemu zniszczeniu w trakcie realizacji robót

1.2.2. Wymagania dotyczące architektury

Wg. propozycji podanych w koncepcji architektonicznej i niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym oraz spełniające wymogi wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa .

1.2.3. Wymagania dotyczące instalacji

a) inwestycję należy wyposażyć w następujące media:

- zasilanie w energię elektryczną – ze złącza kablowo-pomiarowego wskazanego przez Rejon Energetyczny zlokalizowanego w odl. ok.48m od projektowanej muszli koncertowej oraz WLZ wykonanego w ramach realizacji projektu budowy muszli (złącze nie jest objęte przedmiotem zamówienia) .

- instalacja monitoringu obiektu współpracująca i kompatybilna z oprogramowaniem zastosowanym dla monitoringu miejskiego i wykonana pod nadzorem serwisanta monitoringu miejskiego .

1.2.4 Wymagania dotyczące  wyposażenia zewnętrznego - widowni

- ławki typu parkowego –50 szt .

Ławki :  bez oparcia, siedziska z desek drewnianych szlifowanych zaimpregnowanych i pomalowanych , stelaż np. z rury stalowej   lub żeliwne    Nie zamocowane na stałe w podłożu, .

- kosze na śmieci (z daszkiem) – szt. 4,

Do zamocowania na stałe w podłożu.

Ostateczny rodzaj ławek i koszy przewidziane do montażu w obrębie widowni  i dla potrzeb  muszli koncertowej , pod względem kształtu , zastosowania materiału , funkcjonalności będą podlegać uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków .

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego                    z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Zamawiający  uzyskał Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 68/2015 z dnia 18.08.2015 r. dla inwestycji polegającej na  Budowie muszli koncertowej w Parku im.Tadeusza Kościuszki na działce nr ewid 24/4 położonej w Radomiu przy ul.Stefana Żeromskiego

- Wytyczne konserwatorskie do planowanej „Budowy muszli koncertowej w Parku im.T.Kościuszki w Radomiu  , pismo znak DR.5183.2015.MP.Mcz.  z dn.16.07.2015 ,

- Koncepcje architektoniczna muszli koncertowej opracowana przez uprawnionego architekta Piotra Łobodzińskiego

- Pozytywna opinia w/w koncepcji architektonicznej wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , pismo znak DR.5183.144.2015.MP z dn.2.09.2015

- Warunki przyłączenia do sieci muszli koncertowej wydane przez Rejon Energetyczny , z dnia 5.08.2015  znak: RP/TSz/1509/1328/2015 oraz aneks do warunków przyłączenia  z dnia 5.09.2015 znak: RP/KT/1703/7881/2015

Przedmiotowe w/w opracowania i decyzje  stanowią załączniki do niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego.

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo                            do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy związane

Dokumentacja projektowa i wykonywane roboty budowlane muszą spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy oraz wymogi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania

a) kopia mapy zasadniczej:

Zamawiający posiada kopię mapy zasadniczej stanowiącą załącznik do decyzji                   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy opracowaną aktualną mapę do celów projektowych obejmujący teren pod planowana inwestycję ( część działki 24/4)

b) wyniki badań gruntowo-wodnych:

Zamawiający posiada opinie sporządzoną w 2011r przez Zakład Usług Wiertniczych i Geologicznych z siedziba os.”Na Stoku” w Kielcach , zawierająca informacje odnośnie warstw geologicznych w obrębie terenu objętego przedmiotem zamówienia. W/w dokumentacja stanowi załącznik do niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego. W przypadku konieczności rozszerzenia badań wykonawca dokona we własnym zakresie badań rozszerzających.

c) zalecenia konserwatora zabytków:

.Projektowaną inwestycję dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Park im.T.Kościuszki w Radomiu został wpisany do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocna decyzją WKZ w radomiu z dn.2.05.1983r pod nr. rejestru 212/A/83,, ponadto znajduje się on na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocna decyzja WKZ w Radomiu nr. rejestru 410/A/89 z dnia 14.09.1989r.

Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia Mazowieckiego Konserwatora Zabytków ( w delegaturze w Radomiu przy ul.Żeromskiego 53) które zostanie wydane po dostarczeniu dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenu parku ( opracowanej w oparciu o pozytywnie zaopiniowana koncepcję i złożeniu stosownego wniosku .

d) warunki techniczne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci:, energetycznych, teletechnicznych:

- Zamawiający uzyskał warunki przyłączenia do sieci energetycznej dla potrzeb instalacji oświetlenia, nagłośnienia i monitoringu  projektowanej  muszli koncertowej  znak:RP/TSz/1509/1328/2015 z dnia 5.08.2015 od dystrybutora energii tj. PGE  Rejon Energetyczny Radom oraz aneks znak: RP/KT/1703/7881/2015 z dn.3.09.2015

2.5. Dokumentacja fotograficzna terenu lokalizacji muszli koncertowej :

- W ZAŁĄCZENIU

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 68/2015 z dnia 18.08.2015 r.

  - Mapa zasadnicza stanowiąca załącznik do w/w Decyzji

  - Opinii opracowana w 2011r  przez Zakład Usług Wiertniczych i Geologicznych – J.M.Cichecka  ,os „Na Stoku 50/10 25-408 Kielce , zawierająca opis   budowy geologicznej , warunków hydrologicznych oraz profile geologiczne otworów wiertniczych wykonanych na terenie parku im.T.Kościuszki w Radomiu  ( zakresie obejmującym teren w pobliżu planowanej inwestycji ) .

  - Warunki przyłączenia do sieci muszli koncertowej , wydane przez Rejon Energetyczny  nr RP/TSz/1509/1328/2015 z dnia 5.08.2015 wraz z aneksem z dnia 3.09.2015 znak: RP/KT/1703/7881/2015

  - Wytyczne konserwatorskie do planowanej budowy muszli koncertowej  znak.5183.2015.MP.MCz. z dnia 16.07.2015r .

  - Koncepcja architektoniczna opracowana przez Pracownie Architektoniczną – Piotr Łobodziński – ul.Słoneczna 1  , 26-652 Mleczków .

  - Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozytywnie opiniująca  w/w koncepcję architektoniczną znak:DR.5183.144.2015.MP z dnia 2.09.2015