Znak sprawy: In.III.271.4.2016

Radom, dnia  23.02.2016 r.

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał (e- mailem) 2 zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań:

Zapytanie nr 1 (z dnia 16.02.2016 roku) brzmi następująco:

- „Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ***** (uwaga Zamawiającego: - nazwa produktu jako identyfikująca zadającego pytanie została utajniona przez Zamawiającego) z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm  zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009, jako równoważnej do projektowanej.

Proponowana podłoga posiadają badania wszystkich 13-tu parametrów wymaganych przez normę PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie , z podziałem tych parametrów na istotne dla:

- bezpieczeństwa (antyfrazowości) ćwiczących – parametr 1-4,

- zdrowia ćwiczących – parametr 5-6,

- komfortu ćwiczących – parametr 7-9

- trwałości podłogi (bezpieczeństwa Inwestora) – parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeństwem prawnym Inwestora (znak  wymagany jest przez Ustawę Prawo Budowlane), daje praktyczną korzyść w postaci trwałość podłogi (par. 10-13), która zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy użyciu urządzenia tzw. „elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

NAWIERZCHNIA SPORTOWA gr. 6,5 MM 
Jest wykładziną rekomendowaną do zastosowania w obiektach szkolnych do różnych dyscyplin sportowych: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka etc.

Charakteryzuje ją:

- Posiada aprobaty federacji sportowych

- Estetyka i jednorodność

- Wyjątkowa odporność na wgniecenia ze względu na 3 warstwową budowę SSC (Strain Splitting Core)

- Stabilność wymiarów: < 0.1% - wielokierunkowe zazębiające się włókno szklane: brak kurczenia się, dobra płaskość i brak deformacji nawierzchni

- Odporność powierzchni dzięki powłoce wykonanej z czystego PCW

- Łatwa pielęgnacja dzięki ochronie powierzchni Top Clean X-Trem Performance (XP), poliuretanowa powłoka wzmocniona cząsteczkami aluminium

- Odporność na zarysowania I trwałość nawierzchni sportowej

- Łatwa pielęgnacja I redukcja zużycia wody i środków czyszczących

- Produkt przyjazny dla środowiska, zapewniający lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu: VOC na poziomie 10μg/m3 po 28 dniach

- Odpowiednia równowaga tarcia i kontrola przyczepności. Specjalnie zaprojektowana struktura powierzchni.

- Wyjątkowa odporność na ścieranie. Warstwa użytkowa z czystego PCW.

- Paleta żywych kolorów i realistyczne dekory. Zadruk wysokiej jakości gwarantujący bardzo naturalny efekt podłogi drewnianej oraz gama jednolitych, intensywnych kolorów.

- Ponadprzeciętna stabilność wymiarów (<0.10%). Nietkane włókno szklane.

- Wysoka odporność na nacisk i tarcie. Mocny kalandrowany, homogeniczny arkusz wykonany z przetworzonego winylu.

- Komfort, bezpieczeństwo i redukcja dźwięków. Pianka o wysokiej gęstości komórek ze spodem o strukturze plastra miodu.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI  SPORTOWEJ

      - Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubość 6,5 mm

      - Płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm

      - Płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm

      - Folia izolacyjna grubość 0,15 mm

      - Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm,

w rozstawie co 250 mm

      - Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm

w rozstawie co 500 mm

      - Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące

      - Folia izolacyjna grubość 0,15 mm

      - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 96 mm

- POGLĄDOWY RYSUNEK PODŁOGI

KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ

Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z PCV gr. 6,5 mm

- PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

Uwaga! Kliny poziomujące rozsunięte muszą być adekwatnie do poziomu podłoża”.

Zapytanie nr 2 (z dnia 19.02.2016 roku) brzmi następująco:

1. „Jaką grubość wykładziny sportowej należy zastosować. Rys nr 3 przekrój wskazuje na gr. 7 mm natomiast opis techniczny mówi o gr. 6,5 mm. Prosimy o sprecyzowanie.

2. Czy drabinki gimnastyczne podlegają wymianie? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót/wyposażenie. Jeżeli nie są przewidziane do wymiany prosimy o uzupełnienie pozycji demontaż na czas prowadzenia robót malarskich oraz ponowny montaż”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Odpowiedź na zapytanie 1:

Ad 1.

Zamawiający nie wymaga składania tego typu dokumentu jako załącznika do oferty. Zamawiający przypomina, iż nie żąda od Wykonawców załączenia innych dokumentów niż te wymienione w SIWZ. Równocześnie Zamawiający przypomina również, że zgodnie z treścią § 6 ust 4 pkt 1 lit. c projektu umowy (zał.do SIWZ), Wykonawca realizując przedmiotową inwestycję po ostatecznym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, ma obowiązek przekazania w ramach procedury odbiorowej certyfikatu zgodności podłogi sportowej / system - konstrukcja/ i nawierzchni.

Zamawiający informuje, że jako dokument rownoważny z w/w certyfikatem traktuje potwierdzoną wynikami badań deklarację CE zgodnosci z normą: PN EN 14904 we wszystkich kryteriach wymienionych w tej normie.

Ad. 2.

Zamawiający podtrzymuje określone w SIWZ (wraz z załącznikami) wymagania dotyczące podłogi sportowej. Tym samym Zamawiającynie dopuszcza zastosowanie wyłącznie rozwiązań spełniających wszystkie w/w wymagania.

Odpowiedź na zapytanie 2:

Ad. 1.

Zgodnie z opisem technicznym należy zastosować wykładzinę o gr. min. 6,5 mm.

Ad. 2.

Drabinki gimnastyczne podlegają wymianie zgodnie z opisem technicznym (drabinki gimnastyczne podwójne 180 x 300 cm, sztuk 17). Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści SIWZ (dot. modyfikacji treści przedmiaru robót stanowiącego załącznik do 
SIWZ).

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

- w § 14 SIWZ zastępuje się w pkt 12 lit. b) klauzulę: „Nie  otwierać przed   01.03.2016 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 04.03.2016 roku., godz. 915”

- w § 15 w pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin składania ofert z „01.03.2016 roku do godz.  900” na „04.03.2016 roku do godz.  900”

- w § 15 pkt 2 lit. a) SIWZ zmienia się termin otwarcia ofert z „01.03.2016 roku o godz. 915” na „04.03.2016 roku o godz.  915”

- Zamawiający dokonuje modyfikacji treści przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SIWZ. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

Uzasadnieniem modyfikacji jest konieczność dostosowania dokumentacji przetargowej do uzasadnionych wymagań i standardów odpowiadających potrzebom Zamawiającego, oraz ujednolicenie (usuniecie sprzeczności) pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji przetargowej.

Modyfikacja treści SIWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcy należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.

W/w wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

Załącznik :

- przedmiar robót