# Radom, dnia 21.01.2021 roku

Znak sprawy:  In.III.271.15.2020/21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PSP nr 3 ul. Sobieskiego 12”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dn. 15.01.2021r. (e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowego zapytania:

„1. W opisie budowlanym na str.7, pkt 7.8 (Charakterystyka nawierzchni) widnieje informacja, że (tu cytat): „Nawierzchnię z trawy sztucznej układać na macie elastycznej typu e-layer, układana metodą in-situ na boisku, nie dopuszcza się stosowania maty prefabrykowanej”. W związku z powyższym oraz z brakiem odniesienia w innych dokumentach dotyczących przedmiotowego postępowania (tj. brak w/w informacji w specyfikacji technicznej, brak warstwy e-layer w przekrojach oraz na rysunkach technicznych, brak wymogu montażu warstwy e-layer w opisach zamieszczonych w SIWZ) proszę o potwierdzenie, że nie należy przyjmować do wyceny warstwy e-layer oraz, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację techniczną oraz projektową.

2. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz zgodnie m.in. z rysunkiem nr Z/3 należy wykonać wokół boiska opaskę z kostki brukowej ograniczoną obustronnie obrzeżem o grubości 6 x 20 x 100 cm kolor szary. Przedmiotowy zakres robót nie został opisany w dokumentacji technicznej (opis budowlany str. 4, pkt. „Powierzchnia projektowanego utwardzenia” wynosi wyłącznie 34,40 m², natomiast sama opaska zajmuje powierzchnię około 90 m², ilość obrzeży wzrasta dwukrotnie) oraz nie został uwzględniony w przedmiarach robót.

3. Proszę o udostępnienie informacji jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

4. Ze względu na reżim czasowy terminu realizacji przedmiotu umowy oraz ze względu na  lokalizację przedmiotowego obiektu proszę o informację, którędy będzie możliwy dojazd do posesji objętej zakresem inwestycji. Czy Zamawiający posiada wszelkiego rodzaju pozwolenia i uzgodnienia umożliwiające dojazd do terenu budowy? Czy uzyskanie wszelkiego rodzaju pozwoleń etc. będzie w gestii Wykonawcy oraz czy ma ponosić koszty ich uzyskania (zdecydowanie wydłuży to czas realizacji zamówienia)?”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad 1. Zamawiający potwierdza, że dokumentacja projektowa oraz techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ jest kompletna. Zapis dot. maty elastycznej e-layer, pojawiający się w jednym miejscu opisu budowlanego (pkt. 7.8 „Charakterystyka nawierzchni”), znalazł się tam omyłkowo, co wynika z całościowej analizy dokumentacji. Tym samym stosownie do wymogów określonych w specyfikacji technicznej, przekrojach oraz rysunkach technicznych, opisach zamieszczonych w SIWZ itd. warstwy e-layer nie należy przyjmować do wyceny.

Ad 2. Zamawiający potwierdza, iż należy wykonać wokół boiska opaskę z kostki brukowej na zasadach i o parametrach wskazanych w dokumentacji przetargowej.

Równocześnie Zamawiający przypomina, że stosownie do zapisów § 16 pkt 4.1. SIWZ, załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia, a różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SIWZ.

Ad 3. Zamawiający nie przewiduje upublicznienia przedmiotowej informacji na tym etapie postępowania.

Ad 4. Wjazd na teren budowy możliwy jest od strony ul. Królowej Jadwigi lub od strony ul. Jana III Sobieskiego np. przez działkę Nr 350/116 (działka Gminy Radom w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁÓW) lub inny wariant wjazdu w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Ewentualne koszty związane z uzyskaniem pozwoleń w przedmiocie, stosownie do zapisów § 3 pkt 2.3. ppkt 1 ppkt 6 SIWZ, Wykonawca winien skalkulować w cenie ofertowej.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej