# Radom, dnia 12.01.2021 roku

PREZYDENT 
MIASTA RADOMIA

Znak sprawy:  In.III.271.13.2020/21

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa placu zabaw przy PSP Nr 17 ul. Czarnoleska 10”.

- Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniach 05-11.01.2021r.otrzymał  (e- mailem) 4 zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowych zapytań:

- Zapytanie z dnia 05.01.2021r. brzmi następująco:

„Zamawiający w SIWZ oraz Dokumentacji technicznej wskazał grubość nawierzchni poliuretanowej, który nie jest parametrem określającym bezpieczeństwo. W związku z tym prosimy o określenie HIC wymaganego na placu zabaw.”

- Zapytanie z dnia 05.01.2021r. brzmi następująco:

„1) Czy projektowana nawierzchnia jest prawidłowa?

2) Czy spełnia wymagania co do wysokości upadku?

3) Czy Zamawiający będzie żądał autoryzacji na wykonaną nawierzchnie?”

- Zapytanie z dnia 07.01.2021r. brzmi następująco:

„Proszę o sprecyzowanie rodzaju nawierzchni jaka ma być zastosowana, gdyż występują rozbieżności pomiędzy opisem nawierzchni a normą którą ma spełniać nawierzchnia. Opis częściowo jest z nawierzchni typowo sportowej EPDM ale już podkład o grubości 87mm nie istnieje w żadnego rodzaju nawierzchni sportowej, chodzi pewnie o warstwę ET (budowa jej jest tak opisana), której grubości wykonuje się 30-35mm nie więcej. Zamawiający natomiast wymaga dokumentów na tego typu nawierzchnię zgodnie z normą 1177, niestety tego typu nawierzchnia z podkładem ET 30-35mm spełnia normy 14877 nawierzchni sportowej. Patrząc, że to jest plac zabaw i tylko niewielka cześć to boisko do badmintona, nawierzchnia z opisu w ogóle nie ma racji bytu, ponieważ nie spełni żadnej normy a w szczególności normy 1177:2019-04 AC ze względu na warstwę pierwszą wykonaną z kamieniem i drugą warstwę wykonaną w technologii natrysku tzn. nawierzchnia pomalowana i chropowata”

- Zapytanie z dnia 11.01.2021r. brzmi następująco:

„W dokumentacji projektowej pojawia się błąd w opisie urządzeń. Wymiary urządzeń 5.7-5.9 są takie same. Proszę o skorygowanie błędów”.

- W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad 1.

Krytyczna Wysokości Upadku (HIC) zastosowanej nawierzchni poliuretanowej z granulatu gumowego i EPDM  nie może być mniejsza od 2,5 m na całej powierzchni placu zabaw. Zamawiający wymaga wykonania zaprojektowanych warstw nawierzchni zgodnie z dokumentacją, na całej powierzchni placu zabaw.

Ad 2.

- Nawierzchnia jest zaprojektowana prawidłowo.

- Krytyczna Wysokości Upadku (HIC) zastosowanej nawierzchni poliuretanowej z granulatu gumowego i EPDM nie może być mniejsza od 2,5 m na całej powierzchni placu zabaw. Zamawiający wymaga wykonania zaprojektowanych warstw nawierzchni zgodnie z dokumentacją, na całej powierzchni placu zabaw.

- Przedmiotowa autoryzacja nie jest wymagana na etapie postępowania przetargowego. Stosownie do zapisów pkt 2 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. do SIWZ), na etapie realizacji zamówienia, wybrany Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia m.in. karty technicznej nawierzchni poliuretanowej autoryzowanej przez producenta, potwierdzającej spełnienie wyspecyfikowanych warunków technicznych.

Ad 3.

Rodzaj nawierzchni, jej konstrukcja oraz wymagania zostały sprecyzowane w dokumentacji przetargowej: w projekcie i specyfikacji technicznej. Zamawiający podtrzymuje te wymagania, przypominając równocześnie, że Krytyczna Wysokość Upadku (HIC), zastosowanej nawierzchni poliuretanowej z granulatu gumowego i EPDM, nie może być mniejsza od 2,5 m na całej powierzchni placu zabaw, a także, iż -wbrew tezom zawartym w zapytaniu- pierwsza warstwa nawierzchni nie jest „wykonana z kamieniem”, a zastosowanie technologii natrysku nie jest dopuszczalne.

Ad 4.

W związku z przedmiotowym zapytaniem, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

- Zamawiający -działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych- w związku z otrzymanymi zapytaniami, dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

- W opisie wyposażenia placu zabaw zawartym w specyfikacji technicznej i opisie technicznym błędnie podano wymiary dwóch urządzeń (gabaryty, strefa bezpieczeństwa, wysokość swobodnego upadku), tj.:

- Urządzenie ruchowe – z którego korzystanie przypomina pływanie na desce,

- Huśtawka sprężynowa, dwuosobowa w kształcie śmigła.

Strefy bezpieczeństwa na rysunkach są podane prawidłowo.

Zamawiający unieważnia dotychczasowe błędne parametry, i w ich miejsce wprowadza n/w poprawne dane:

„5.7.  Urządzenie ruchowe – z którego korzystanie przypomina pływanie na desce.

Wymiary urządzenia ok. 2,70 x 0,94 m

Wysokość urządzenia ok. 2,40 m

Wymiary strefy bezpieczeństwa ok. 3,95 x 4,10 m

Wysokość swobodnego upadku ok. 1,45 m

5.8.  Huśtawka sprężynowa, dwuosobowa w kształcie śmigła

Wymiary urządzenia ok. 0,50 x 1,0 m

Wysokość urządzenia ok. 0,43 m

Wymiary strefy bezpieczeństwa ok. 2,90 x 3,40 m

Wysokość swobodnego upadku ok. 0,50 m.”

2) w § 14 SIWZ pkt 12 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) będą posiadać oznaczenia: „Budowa placu zabaw przy PSP Nr 17 ul. Czarnoleska 10 – Nie  otwierać przed  25.01.2021r., godz. 1200.”

3) w § 15 w pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin składania ofert z:

„20.01.2021 roku do godz.  900”

na:

„25.01.2021 roku do godz.  900”

4) w § 15 pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin otwarcia ofert z:

„20.01.2021 roku o godz. 1200”

na:

„25.01.2021 roku o godz.  1200”.

- Przedmiotowa modyfikacja uzasadniona jest koniecznością korekty dokumentacji projektowej w zakresie dot. wymiarów dwóch urządzeń zabawowych.

Modyfikacja treści SIWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcom należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

- PREZYDENT MIASTA RADOMIA